## Slide 1
06 0系④ 発電ブレーキ
力行: 電源 → 主電動機 → 車輪
発電制動: 車輪 → 主電動機(発電機) → 制動抵抗 → 熱
回生制動: 車輪 → 主電動機(発電機) → 電源側
判定軸: EとVの大小 → Ia方向 → T方向 → エネルギーの行先

## Slide 2
電験の解法アルゴリズム
1. 磁束方向・回転方向から起電力Eの極性を固定
2. 外部電圧VとEを比較し電機子電流Iaの向きを決める
3. T=KtφIa で電磁トルク方向を決める
4. 抵抗なら P=I²R, Q=Pt
5. 列車側は ΔEk=1/2 m(v1²-v2²), P=Fv, P=Tω

## Slide 3
本試験標準: チョッパ回生
R7上 機械 問16 / H26 機械 問16 型
f=500 Hz → T=2.0 ms
力行: Vin=200 V, Vout=150 V → D=0.75 → Ton=1.50 ms
回生: D=0.20, 200=V/(1-D) → V=160 V
力行と回生で電力方向・スイッチ状態を混同しない

## Slide 4
0系への接続
日本車輌製造資料: 0系は発電ブレーキを常用
低速域では摩擦ブレーキへ受け渡す
E=Keφn より速度低下 → 起電力低下 → 制動電流・トルク確保が難しくなる
実車値と教材計算用の仮定値は分離する
正本: 電気技術者試験センター公式過去問題・公式解答