## Slide 1
COSMOSは「7サブシステムを統合して一元管理」
公開事実と電験で使う一般原理を分けて捉える
COSMOS
計画 → 当日実施 → 実績
輸送計画
運行管理
構内作業管理
保守作業管理
車両管理
電力系統制御
集中情報監視
図は公開機能の概念接続。実際のネットワークトポロジ・通信方式は示さない。
電験の軸: 情報伝送・ネットワーク ｜ コンピュータ/メモリ ｜ データ処理/数値表現
「設備管理」= 教材上の整理語。COSMOSの正式独立サブシステム名とは断定しない。

## Slide 2
コンピュータ構成とICメモリを分けて覚える
固定対応: H27 機械 問18(a)(b)
入力
記憶
CPU
制御・演算
出力
LAN
通信速度
CPUクロック ≠ LAN通信速度
DRAM
コンデンサで保持
リフレッシュ必要
SRAM
フリップフロップ等
周期的リフレッシュ不要
EPROM
紫外線で消去
EEPROM
電気的に消去・再書込み
問われるのは「役割・揮発性・書換え・消去方法」の対応

## Slide 3
情報伝送は「信号の向き」と「誤り検出」を図で追う
固定対応: R4上 機械 問13・問14
センサ
アナログ
A-D変換
ディジタル
処理
ネットワーク
D-A変換
出力
アナログ
インタフェース = 機器間の接続・信号整合 ｜ ネットワーク = 複数装置間の情報通信
有線 / 無線
ケーブル / 空間を伝送路にする
アナログ / ディジタル
連続量 / 離散的状態
光ファイバ
低損失・電磁誘導雑音を受けにくい
パリティ
1の個数の偶奇をそろえ、誤りを検出
注意: パリティは誤り検出。単純パリティだけで誤り訂正はできない。

## Slide 4
データ処理は「表現 → 計算 → 反復」の順で解く
固定対応: R6上 機械 問18(a)(b) / R4下 機械 問18(a)(b)
r進数
N = Σ a_i r^i
0 ≤ a_i < r
未知基数は10進式へ展開
2の補数・D-A
負数: bit反転 → +1
q=(V2-V1)/(D2-D1)
V=V1+(D-D1)q
最大値・平均
s ← d[1], t ← 0
反復: t ← t+d[i]
d[i]>s なら s←d[i]
a=t/k
降順並べ替え
d[i] < d[j] なら交換
w←d[i] → d[i]←d[j]
→ d[j]←w
分類 → 式へ展開 → 表現方式確認 → 反復を逐次更新 → bit数/要素数/昇降順を検算
固定EXAM_ALIGNMENT可視化 8 / 8 PASS
出典: 電気技術者試験センター R6上/R4上/R4下/H27 ｜ JR東日本 会社要覧2018-2019
個別正答番号・完成導出はblind再解答保護のため保存しない。Topic37/38は先取りしない。