## Slide 1
条件分岐・反復・シーケンス制御を一続きで読む
R7下 機械14 / R5上 機械14 / H26 機械13
フローチャート: 処理 → 変数更新 → 判定 → 分岐。代入は上書きし、更新順序と YES / NO を追う
例: A=7,B=1 → B←B+A → A←A+6 → A≦25なら反復。Aは 13→19→25→31 と更新
シーケンス制御: 定めた工程・手順・条件に従って動作。PLCは入力→記憶プログラム→論理・順序処理→出力
フィードバック制御は、制御量と目標値の偏差に応じて操作量を調整する点で区別

## Slide 2
情報処理は「伝送」と「A-D変換」を分ける
R4下 機械13 / R4下 理論14
伝送: 情報 → 変調 → 伝送路 → 受信・復調 → 情報。雑音・多重化・搬送波・変調波・圧縮を整理
A-D変換: 標本化 → 量子化 → 符号化
標本化条件 f_s ≧ 2 f_max ／ T_s = 1 / f_s ／ n bit → 2^n 段階
例: 8bit, 0〜5.12V → 256段階、Δ=20mV、最近接丸めの最大量子化誤差 ≈10mV

## Slide 3
COMTRACへの接続は公開事実まで
COMTRAC: 発着時刻・番線・列車順序などを運転条件として扱い、ダイヤ乱れ時は運転計画を変更
学習モデル: 現在状態を入力 → 条件判定 → 値・計画を更新 → 変更結果を伝達
冗長化: 故障時も代替可能な系統・設備で継続を図る考え方。JR東海は大阪に第2総合指令所を設置
機能分散: 複数計算機へ機能を分けて故障影響範囲を縮小。「同じ機能を代替する冗長化」と同義にしない
固定EXAM_ALIGNMENT 5 / 5可視化。Topic36以降・Topic34再体系化・未確認COMTRAC内部仕様は追加しない