## Slide 1
極数と同期速度
Ns = 120 f / p
周波数 f が上がる → 同期速度 Ns が上がる
極数 p が増える → 同期速度 Ns が下がる
6極・66 Hz Ns = 1320 min⁻¹
電験では「極数」「周波数」「同期速度」の対応を式で判断する。

## Slide 2
すべり：同期速度と実回転速度の差
同期速度 Ns 1320 min⁻¹
実回転速度 N 1254 min⁻¹
s = (Ns − N) / Ns = (1320 − 1254) / 1320 = 0.05 = 5 %
誘導電動機は負荷運転中、通常 N < Ns。

## Slide 3
二次周波数：すべりがロータ側周波数を決める
一次周波数 f 50 Hz
すべり s 4 %
f₂ = s f = 0.04 × 50 = 2 Hz
停止時 s=1 なら f₂=f。同期速度に近づくほど f₂ は小さくなる。

## Slide 4
二次入力 P₂ の分配
二次入力 P₂ 100 kW
二次銅損 Pc₂ = sP₂ = 4 kW
機械出力 Pm = (1−s)P₂ = 96 kW
s = 0.04 → 損失 4 % → 機械出力 96 %

## Slide 5
V/f一定制御
周波数 f を上げる → 同期速度を上げる
電圧 V も比例して上げる → V/f を一定に保つ
V / f ≈ 一定 → 磁束をおおむね一定に保つ
試験では周波数・極数・すべりとの組合せで回転速度を求める。

## Slide 6
N700Sへの接続
SiC適用 変換装置
走行風冷却 ＋ 6極誘導電動機
小型・軽量化
公開一次資料で確認できるのは「6極誘導電動機を含む組合せ」の設計方針。 実運転周波数・実すべり等の未公開値は教材で真値化しない。
出典: 佐藤賢司ほか「N700S 駆動システムの開発」日本機械学会 2018, DOI:10.1299/jsmetld.2018.27.3407