## Slide 1
01
補助電源変換器 — 電験二種で解くための全体像
Topic 31 / SPEC固定8項目のみ
入力電源
コンバータ / 整流段
直流中間回路
インバータ
三相補機負荷
特定新幹線の回路・定格ではなく、試験論点を整理する一般モデル
インバータ
コンバータ
三相負荷
力率
高調波
変換損失
効率
負荷変動
固定過去問ゲート
R7一次問4 5/5 R5二次問3 7/7 R4一次問4 5/5
一次・二次を両方通す
R2二次問2 5/5 H22一次問3 5/5 合計 27 / 27答案要素
範囲境界
PV/MPPT固有事項を追加しない 能動フィルタを実車搭載としない 未確認実車値を真値化しない

## Slide 2
02
電圧形インバータと誘導性負荷
R7 一次「機械」問4 — 5 / 5
① 電流は瞬時に0にならない
誘導性負荷では、主スイッチOFF後も電流が流れ続ける経路が必要。
② 逆並列ダイオード
電流の還流経路を与える。MOSFET等の自己消弧形素子と組み合わせる。
③ PWM
信号波と搬送波を比較してパルス列を生成。搬送波周波数はスイッチング頻度に関係。
最小回路イメージ
SW
SW
SW
SW
+Vdc
−
誘導性負荷 L を含む
↕ diode
↕ diode
OFF後も電流継続
PWMパルス列 ≠ 正弦波そのもの → 基本波 + 高調波として扱う
誘導性負荷
逆並列ダイオード
MOSFET
PWM
スイッチング周波数

## Slide 3
03
三相PWM・三相負荷・力率
H22 一次「機械」問3 — 5 / 5
H22型の線間基本波実効値
V_LL1 = √3 E_d k / (2√2)
k = 2√2 V_LL1 / (√3 E_d)
係数はPWM方式・電圧定義で変わる。問題文の定義を優先。
平衡三相負荷
S = √3 V_LL I P = √3 V_LL I cosφ Q = √3 V_LL I sinφ
三角搬送波と信号波
三角搬送波
信号波
力率1制御の読み方
V
I
φ
基本波電圧・電流の位相関係から 有効電力と力率を判断する

## Slide 4
04
高調波を「基本波 + 残差」に分ける
R5 二次「機械・制御」問3 — 7 / 7
分解と補償
i_L(t) = i_1(t) + i_H(t)
i_c(t) = −i_H(t)
i_s(t) = i_1(t)
電源側から高調波成分を打ち消す という試験上の補償原理
※ 実車への能動フィルタ搭載を 主張しているわけではない
対称方形波の実効値
I₁ = (2√2/π) I_L = 約 0.900 I_L
I_H = √(I_L² − I₁²) = 約 0.435 I_L
I_L² = I₁² + I_H²
波形・基本波・高調波合成を 別々の量として追う
総合力率
λ = (I₁/I) cosφ₁
= cosφ₁ / √(1+THD_I²)
成立条件
・電圧は正弦波 ・電流ひずみだけを考える ・基本波と高調波が直交
無条件の一般式にしない

## Slide 5
05
変換損失と効率 — 何が負荷で変わるか
R4 一次「機械」問4 5/5 + R2 二次「機械・制御」問2 5/5
導通損失
定電圧降下モデル: P_cond ≈ V_on I_avg,on MOSFET抵抗モデル: P_cond ≈ I_rms,on² R_on
スイッチング損失
P_sw = f_s(E_on+E_off) 周期が短いほど単位時間当たり損失は増える。 ソフトスイッチングは切替時の重なりを減らす。
効率の一般式
η = P_out / (P_out + P_loss)
教材用モデル
P_out = x P_N P_loss = P₀ + x² P_vN
η(x) = xP_N / (xP_N+P₀+x²P_vN)
P₀=x²P_vN はこのモデル内の最大効率条件。 変換器一般の普遍則ではない。
負荷率と効率（模式）
負荷率 x
η
固定損と負荷依存損を分けて考える
オン損失
漏れ電流
スイッチング損失
効率
負荷変動

## Slide 6
06
負荷ステップを直流中間回路のエネルギーで読む
最終確認 — 固定5問・27答案要素を可視化へ接続
直流中間コンデンサ
W_dc = 1/2 C V_dc²
dW_dc/dt = P_in − P_out − P_loss
負荷急増直後: P_in < P_out + P_loss → W_dc低下 → V_dc低下 入力側制御が追従すると回復方向へ
Vdc の模式応答
時間
Vdc
負荷↑
低下
追従・回復
過去問品質ゲート
R7 一次 問4
5 / 5
R5 二次 問3
7 / 7
R4 一次 問4
5 / 5
R2 二次 問2
5 / 5
H22 一次 問3
5 / 5
一次 15 / 15 二次 12 / 12 合計 27 / 27 connected
頻出ミス: 線間/相・基本波/実効値・力率/効率・損失エネルギー/損失電力を混同しない