## Slide 1
Topic 33 空調・電熱の熱収支
一次「機械」の電熱・熱移動・ヒートポンプを、熱収支で一つにまとめる
電気 → 熱
Q = Pt P = I²R Q = I²Rt 電力[W] × 時間[s] = 熱量[J]
熱の移動
伝導: kAΔT/L 対流: hAΔT 放射: εσS₁F₁₂(T₁⁴−T₂⁴)
空調・ヒートポンプ
QH = QL + W COPC = QL/W COPH = QH/W
試験で見る順序: 既知量 → 単位統一 → 熱収支 → 公式選択 → 数値代入 → 物理的検算
固定EXAM_ALIGNMENT
R8問6 / R3問7 / R1問7(ヒートポンプ行) / H30問4 / H27問4
二次の扱い
公式「機械・制御」の範囲に電熱を含まないため、件数合わせの二次問題は追加しない。
電験×新幹線 / Topic 33 空調・電熱の熱収支
1

## Slide 2
1. 電熱・顕熱・伝導
R8 / R3 の計算を式の意味から選ぶ
ジュール熱
P = I²R Q = I²Rt R[Ω], I[A], t[s] 1 hなら3600 sに直す。
物体の温度上昇
Q = mcΔT 質量m[kg]、比熱c[J/(kg·K)]。 効率ηがあれば Quse = ηPt。
一次元定常熱伝導
Q̇cond = kAΔT/L k[W/(m·K)]、A[m²]、L[m]。 厚いほど熱流率は小さい。
熱平衡
定常なら ΣQ̇in = ΣQ̇out
頻出ミス
W=J/sなのに min・hをそのまま代入 / ηを分母に置く / 熱量[J]と熱流率[W]を混同 / ΔTと絶対温度を混同
電験×新幹線 / Topic 33 空調・電熱の熱収支
2

## Slide 3
2. 対流・放射と電熱制御
H30の伝導・対流・赤外放射・位相制御・高調波を接続
対流
Q̇conv = hA(Tf−Ts) 流体が必要。真空中では対流しない。 熱流束は簡略化すれば温度差に比例。
放射
Q̇rad = εσS₁F₁₂(T₁⁴−T₂⁴) Tは絶対温度[K]。 σはStefan–Boltzmann定数。
伝導との区別
伝導: 物質内部の温度勾配 対流: 流体運動＋熱伝達 放射: 電磁波。真空でも生じる。
位相制御で電熱を調整
交流電熱負荷の電力を位相制御で変える場合、波形は正弦波から崩れ、高調波を含む。平均的な発熱だけでなく電源側波形にも注意。
問題文の言い換えに対応
「赤外線」「電磁波」→放射 / 「流体と表面」→対流 / 「厚さ・熱伝導率」→伝導、と物理モデルへ戻す。
電験×新幹線 / Topic 33 空調・電熱の熱収支
3

## Slide 4
3. ヒートポンプとCOP
H27 / R1：圧縮機・凝縮器・膨張弁・逆サイクルを熱収支で読む
低温側
吸収熱 QL
圧縮機
入力仕事 W 電動機で駆動
高温側
放出熱 QH
→
→
QH = QL + W
冷房COP
COPC = QL / W
暖房COP
COPH = QH / W = COPC + 1
COP>1は「効率100%超」ではない。外部から熱を移送するため。HFCはH27過去問固有知識として扱い、現行実車の冷媒仕様へ一般化しない。
電験×新幹線 / Topic 33 空調・電熱の熱収支
4

## Slide 5
4. 空調負荷を熱収支で分解する
実車値を推測せず、一般設計式として新幹線の車室へ接続
外皮・貫流負荷
Q̇trans = UAΔT U: 熱貫流率, A: 面積
換気顕熱負荷
Q̇vent = ṁcpΔT ṁ: 質量流量
車内負荷
乗客・照明・機器などの発熱を Q̇internal として加える。
Q̇load = Q̇outside + Q̇vent + Q̇internal
Pelec = Q̇target / COP
車両への接続
車室を一つの制御体積として、外から入る熱・換気・内部発熱を合計し、必要な冷房能力と電力へ落とす。
品質境界
空調能力、COP、換気量、U値、乗客発熱などの未確認実車値は真値化しない。教材例は仮定値と明示する。
電験×新幹線 / Topic 33 空調・電熱の熱収支
5

## Slide 6
5. 本試験での解法フローと品質境界
1
既知量を抽出
2
J / W / kW・秒へ単位統一
3
伝導・対流・放射・ヒートポンプを判定
4
熱収支を立てる
5
公式を選び、求める量へ変形
6
数値代入 → 桁・単位・物理的妥当性を検算
固定過去問への接続
R8問6: 電熱・熱伝導・水加熱・放射 R3問7: 熱平衡・伝導・対流・放射 R1問7: 圧縮機駆動・凝縮器側加熱 H30問4: 位相制御・高調波・伝導・放射・対流 H27問4: 冷凍サイクル・COP・HFC過去問固有知識
SPEC 7項目
熱量 / 熱収支 / COP / 消費電力 / 外気負荷 / 車内負荷 / 効率
固定EXAM_ALIGNMENT変更 0件 未確認実車値の真値化 0件 Topic 21一般式変更 0件
電験×新幹線 / Topic 33 空調・電熱の熱収支
6