## Slide 1
L0系② 500 km/hと周波数制御
電験三種・機械：周波数 → 同期速度 → 電力変換
推進コイル N / S
周波数 ↑ → 磁界の移動速度 ↑
L0系
500 km/h走行
同期速度
Ns = 120 f / p
同期角速度
ωs = 4π f / p
実車事実：JR東海「超電導リニアの原理」
周波数を変え、推進コイルのN/S切替速度を制御して車両速度を調整
電験×新幹線 / Topic 23

## Slide 2
本試験で問われる4本柱
1
同期速度
Ns = 120f/p
周波数・極数・速度を相互に逆算
2
V/f
周波数変更時の磁束維持
磁気飽和を避ける考え方
3
電力変換
整流器 → 直流 → インバータ
PWMで可変周波数交流
4
電力とトルク
√3VIcosφ → η → P=ωT
単位と効率を順に処理
品質ゲート：R7上問4 / R5下問6 / H26問15(a) / H20問10 / H19問15(a)
電験×新幹線 / Topic 23

## Slide 3
周波数を変えると同期速度が変わる
Ns = 120 f / p
極数 p が同じなら
同期速度 Ns ∝ 周波数 f
低い周波数
高い周波数
リニア機では回転磁界を直線へ展開して「移動磁界」にする。
空間配置が同じなら、切替周波数が高いほど磁界は速く進む。
未確認のL0系極ピッチから「500 km/h時は○Hz」と推定しない。
電験×新幹線 / Topic 23

## Slide 4
可変周波数交流をどう作るか
交流
整流器
直流
インバータ
可変周波数交流
V ∝ fΦ
→ Φ ∝ V/f
→ V/f ≈ 一定
周波数だけを下げると V/f ↑
→ 磁束過大 → 磁気飽和しやすい
例：50 Hz・200 V → 40 Hzなら、V/f一定で 160 V
電験×新幹線 / Topic 23

## Slide 5
本試験標準例題：三相電力からトルクへ
4極・60 Hz・400 V・40 A・力率0.80・効率90% の同期電動機
① 同期速度
Ns = 120×60/4 = 1800 min⁻¹
② 角速度
ω = 2π×1800/60 ≈ 188.5 rad/s
③ 入力有効電力
Pin = √3×400×40×0.80 ≈ 22.17 kW
④ 軸出力
Pout = 0.90×22.17 ≈ 19.95 kW
⑤ トルク
T = 19950/188.5 ≈ 105.9 N·m
注意：min⁻¹ をそのまま P=ωT に入れない。効率も忘れない。
電験×新幹線 / Topic 23

## Slide 6
L0系への接続：確認済み事実だけ使う
一次資料で確認済み
・時速500 kmで走行
・車上超電導磁石はN/Sが交互
・推進コイルのN/Sを電気的に切替
・電流周波数を変え、切替速度と車両速度を調整
未確認なので数値化しない
・実機の極ピッチ
・500 km/h時の実運転周波数
推定値を「実車値」として扱わない。
出典：JR東海「超電導リニアの原理」 https://linear-chuo-shinkansen.jr-central.co.jp/about/
電験×新幹線 / Topic 23

## Slide 7
公式・解法まとめ
同期速度
Ns = 120f/p
同期角速度
ωs = 2πNs/60 = 4πf/p
V/f
V/f ≈ 一定
三相有効電力
Pin = √3VIcosφ
軸出力
Pout = ηPin
機械出力
P = ωT → T=P/ω
次の品質ゲート：完成済み教材だけで選定5過去問を独立再解答
参照：電気技術者試験センター / JR東海「超電導リニアの原理」 / e-sysnet / 電験王
電験×新幹線 / Topic 23