## Slide 1
09 直流機方式の損失・熱設計
一次4問＋二次1問・14対象項目
電力収支 → 損失分類 → 効率 → 発熱 → 定格・冷却・保守を一つの流れで扱う
入力電力
P_in
全損失
P_loss = P_Cu + P_Fe + P_mech + P_stray
発熱・温度上昇
P_heat ≈ P_loss
冷却で温度上昇を抑える
軸出力・定格
P_out
η = P_out / P_in
銅損
P_Cu = I²R
負荷率と電流が比例する簡略条件では x² で増える
鉄損・機械損
一定電圧・回転条件の簡略問題では固定損側に整理
風損は機械損の一部
雑負荷損
負荷時の追加損失。銅損・鉄損・機械損と区別して識別する
保守
直流機は整流子・ブラシを使用。ブラシは摩耗し点検・交換が必要
品質ゲート
R8一次
風損・部分負荷効率
R6一次
ブラシ保守
R5一次
損失・規約効率
H23一次
損失分離
H22二次
負荷率・最大効率
固定EXAM_ALIGNMENTは変更しない。後続Topic（誘導機・PWM/VVVF・回生・IGBT/SiC）は追加しない。

## Slide 2
負荷率・効率・損失
SPEC指定可視化 1 / 2
教材用仮定値：P_N=200 kW、P_0=6.0 kW、P_vN=10.0 kW
0
20
40
60
80
100
70
75
80
85
90
95
負荷率 x [%]
効率 η [%]
η(x)=200x / (200x + 6 + 10x²)
最大効率条件：P₀ = x²P_vN → x≈0.775、η≈92.8%
0
50
100
150
200
0
3
6
9
12
15
18
出力 Pout [kW]
全損失 Ploss [kW]
P_loss(x)=6 + 10x² [kW]
固定損6 kWを下限に、負荷依存損が二乗で増える
成立条件：負荷率 x と電流が比例し、対象の負荷依存損が I² に比例する場合だけ x² 則を使う。実車の損失曲線ではない。

## Slide 3
損失から温度上昇へ
SPEC指定可視化 3
教材用簡略熱モデル：P_loss=12.0 kW、R_th=0.0040 K/W、C_th=150 kJ/K
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
50
時間 t [min]
温度上昇 θ [K]
θ(t)=48(1−e^(−t/10)) [K] （t：分）
熱時定数
τ = R_th C_th = 600 s = 10 min
定常温度上昇
θ∞ = P_loss R_th = 48 K
代表点
10分: 30.3 K
20分: 41.5 K
30分: 45.6 K
冷却を強くして R_th を小さくすると、同じ損失でも定常温度上昇を抑えやすい。
R_th・C_th は教材用仮定値。100系・200系の実車値ではない。