## Slide 1
複素数とフェーザ
直交形式 a + jb 極形式 r∠θ = reʲθ
加減算 → 直交形式 乗除算 → 極形式
j = eʲ⁹⁰° ：フェーザを反時計回りに90°回転
共役 z* = a − jb、zz* = |z|² → 複素除算の基本
3 − j4 = 5∠−53.13° ／ 1/(3 − j4) = 0.12 + j0.16

## Slide 2
R・L・Cを複素インピーダンスにする
R： Z = R
L： Z = jωL
C： Z = 1/(jωC) = −j/(ωC)
V = ZI → I = V/Z
直列：Zを加算 ／ 並列：Y = 1/Zを加算
例 Z = 8 + j6 = 10∠36.87° Ω
V = 200∠0° V → I = 20∠−36.87° A
頻出ミス：1/j = −j。容量性リアクタンスの符号を逆にしない。

## Slide 3
複素電力 S = VI*
S = VI* = P + jQ
P = Re(S) [W] Q = Im(S) [var] |S| = VI [VA]
力率 cosφ = P/|S|
Z = R + jX なら S = Z|I|²
→ P = |I|²R、Q = |I|²X
例 V = 200∠0° V、I = 20∠−36.87° A
S = 4000∠36.87° = 3200 + j2400 VA
力率 = 0.8（遅れ）

## Slide 4
本試験での解法ルート
① 基準フェーザを決める
② ω = 2πf、各素子を R・jωL・1/(jωC) にする
③ 直列/並列・変成器 a²Z・テブナン等価で回路を整理
④ 複素演算（加減は直交、乗除は極形式）
⑤ |I|・偏角・S = VI* を求める
⑥ 別式・符号・単位で検算
相互インダクタンス：±jωM はドット極性と基準方向から決める
対応：R7問3／R6問5／R5問4／R4問5／R3問4
※過去問原文・図は複製せず、必要技能のみ整理。