## Slide 1
37 COSMOS② 公開範囲とSCADAの一般機能
現地：変電所・センサ → 設備状態／計測値 → 通信 → 指令側：収集・表示・監視
指令側：制御指令 → 通信 → 現地制御装置 → 対象機器動作
SCADA一般機能：監視・計測・遠隔制御。
JR東日本公開資料で確認できるCOSMOS-SCADAの範囲：新幹線電力設備の状態監視・制御、中央電力指令から変電所等を監視・制御。
境界：COSMOS-SCADA固有のデータ形式、通信プロトコル、ネットワーク構成、更新周期、サーバ／DB構造は推測しない。

## Slide 2
遠隔計測とA-D変換
センサ → アナログ量 → A-D変換 → デジタル情報 → 通信 → 指令側
量子化：L = 2^n ／ q = (Vmax − Vmin) / 2^n
二重積分形：Vx = (T2/T1)Vr
同一クロック：T2/T1 = N2/N1 → Vx = (N2/N1)Vr
解法：T1固定 → 未知電圧を積分 → 基準電圧Vrで逆積分 → ゼロ復帰時間T2／クロックN2 → 比からVx。
固定接続：R1 理論 問18(a)(b)。

## Slide 3
デジタル情報・シーケンス制御・系統連系保護
デジタル：2進・10進・16進を位取りで変換。センサ／スイッチ入力 → PLC → 出力。
遠隔制御：異常検出 → 遮断信号 → 通信 → 遠方側機器動作。
R6上 法規 問7：発電電圧↑→過電圧、発電電圧↓→不足電圧、系統側短絡→不足電圧、系統側地絡→地絡過電圧、単独運転→周波数リレー／転送遮断／単独運転検出。
H23 法規 問6：逆潮流＝発電設備→系統へ有効電力。自立運転＝解列後に構内負荷のみ。単独運転＝上位電源喪失後も系統一部へ有効電力。逆充電＝発電設備だけで系統を加圧するが有効電力は供給しない。転送遮断＝遮断信号を通信で別地点へ送り機器を動作。
転送遮断・系統連系保護をCOSMOS-SCADA固有実装とは断定しない。

## Slide 4
固定EXAM_ALIGNMENT：5問・6答案要素
R6上 法規 問7 系統連系保護 → slide 3
R3 機械 問14 2進・10進・16進変換 → slide 3
R1 理論 問18(a) 二重積分形A-D → slide 2
R1 理論 問18(b) クロック数比 → slide 2
H26 機械 問13 センサ・PLC・シーケンス → slide 3
H23 法規 問6 逆潮流／自立／単独／逆充電／転送遮断 → slide 3
解法：①検出対象 ②アナログ/ON-OFF ③A-D/基数変換 ④制御ロジック ⑤情報/指令の向き ⑥事故種別と保護 ⑦電力の向きと解列後状態。
PowerPoint接続QA：6/6 PASS。固定問題追加・差替え0、Topic 38先取り0、未確認COSMOS内部仕様追加0。
※6/6は教材接続確認であり、完成後blind独立再解答の結果ではない。