## Slide 1
常微分方程式の数値解法
初期値問題を「時間刻みで追跡する」ための最小セット
1. 初期値問題
dy/dt = f(t, y) y(t₀) = y₀
• 微分方程式だけでなく初期値が必要
• 回路なら KCL/KVL から dy/dt の形へ
• 列車なら運動方程式から dv/dt の形へ
• 単位・符号・定常値を先に確認
2. Euler法の更新
tₙ₊₁ = tₙ + h
yₙ₊₁ = yₙ + h f(tₙ, yₙ)
式を整理
初期値
刻み幅 h
傾き f
1歩更新
検算
検算は「刻み幅変更・解析解・定常値」のいずれかで行う。
Topic 17 | 1/5

## Slide 2
Euler法と刻み幅
dy/dt = -y, y(0)=1 で誤差の挙動を見る
更新式
yₙ₊₁ = (1-h)yₙ
h = 0.25 の4ステップ
1.000000
0.750000
0.562500
0.421875
0.316406
解析解: y(1)=e⁻¹=0.367879...
絶対誤差 = |0.31640625 - 0.367879...| = 0.051473...
刻み幅を変えて比較
h
Euler y(1)
絶対誤差
0.5000
0.250000
0.117879
0.2500
0.316406
0.051473
0.1250
0.343609
0.024271
0.0625
0.356074
0.011805
この例では h を小さくすると誤差が単調に減少
Topic 17 | 2/5

## Slide 3
RL過渡をEuler法で追う
解析解を知る回路で、数値解の更新と誤差検算を同時に練習
回路式 → 初期値問題
L di/dt + Ri = V
di/dt = (V-Ri)/L
• V=100 V, R=10 Ω, L=2 H
• i(0)=0 A, 定常値=10 A
• 時定数 τ=L/R=0.20 s
解析解: i=10(1-e⁻⁵ᵗ)
t = 0.40 s まで計算
h = 0.10 s
h = 0.05 s
0 → 5 → 7.5 → 8.75 → 9.375 A
8刻み → 8.998871 A
絶対誤差 0.728353 A
絶対誤差 0.352224 A
解析解 i(0.40)=8.646647 A
橙: 解析解 青: Euler (h=0.10 s)
Topic 17 | 3/5

## Slide 4
簡略列車モデルを時間発展させる
実車値ではなく教育用の仮定モデルとして、速度と位置を同時更新
運動方程式
m dv/dt = Ftraction(v) - Fresistance(v)
dv/dt = 0.5 - 0.0025v
dx/dt = v
• h=20 s, v(0)=0, x(0)=0
• 各刻みの始点値 vₙ で速度・位置を更新
• 係数は教材用仮定値。実車値ではない
Euler更新結果
時刻
速度 v
位置 x
0 s
0.000 m/s
0 m
20 s
10.000 m/s
0 m
40 s
19.500 m/s
200 m
60 s
28.525 m/s
590 m
vₙ₊₁ = vₙ + 20(0.5 - 0.0025vₙ)
xₙ₊₁ = xₙ + 20vₙ
Topic 17 | 4/5

## Slide 5
Runge-Kutta法の概念と試験への接続
本Topicでは概念まで。確認済み第二種過去問は解析的な過渡問題への隣接接続として扱う
Runge-Kutta法: 1刻みで複数の傾きを見る
k₁
k₂
k₃
k₄
Euler法は始点の傾き1個。 Runge-Kutta法は刻み途中を含む複数の傾きを組み合わせる。
次数一般論・適応刻み・多段法には広げない。
第二種過去問への接続と境界
接続確認した一次「理論」5問
• R8 問6 (1)〜(2): 一次応答の微分方程式・初期値
• R7 問6 / R6 問4: 過渡応答・定常値・時定数
• R5 問5 / R4 問4: RL/RC方程式と初期条件
• 直接Euler法・Runge-Kutta法を要求する確認済み問題: 0問
• この5問を固定品質ゲート件数へ水増ししない
頻出ミス
• 初期値を入れない
• hの単位をそろえない
• 更新時点を混在させる
• 教育用列車係数を実車値と扱う
Topic 17 | 5/5