## Slide 1
Topic 06 誘導電動機の最大トルク
同期速度 → すべり → 二次周波数 → T(s) → s_m / T_m
固定：一次2問＋二次4問、6問・20小問 / 制作前 20/20 PASS
n_s=120f/P、s=(n_s-n)/n_s、f_2=sf
固定範囲外：二重かご形詳細、逆相制動、Topic 07以降

## Slide 2
最大トルク条件
T=(3/ω_s)·V₁²(r₂'/s)/[(r₁+r₂'/s)²+X²]
s_m=r₂'/√(r₁²+X²)、最大トルク＝停動トルク
仮定例：4極50Hz, V₁=200V, r₁=.20Ω, r₂'=.10Ω, X=.80Ω
s_m≈0.121、T_m≈373 N·m / 同期速度近傍のみ T∝s

## Slide 3
比例推移と電圧変更
r₂' 2倍：s_m 0.121→0.243、T_m≈373 N·mで不変
比例推移：同一トルクを生じる滑りも二次抵抗と同じ比率で移る
電圧0.8倍：T,T_mは0.64倍、T_m≈239 N·m、s_m不変
最大トルクの大きさと発生滑りを分けて判断

## Slide 4
周波数変更：Xを固定しない
V・抵抗・L固定：50→60Hz
n_s 1500→1800 min⁻¹、X=2πfL 0.80→0.96Ω
s_m 0.121→0.102、T_m 約373→約270 N·m
周波数変更は速度軸だけの横移動ではない / 未確認実車値なし