## Slide 1
ATC② 信号伝送と周波数
一次試験「機械・理論」へ接続。二次「機械・制御」は公式科目範囲外のため0問固定。
原信号
変調
伝送路
復調
判定
試験で問うのは「情報をどう表現し、伝え、ノイズの中で正しく判定するか」
周波数
信号伝送
変調
フィルタ
ノイズ
S/N
デジタル判定
冗長化
境界：ATC実設備の使用周波数・変調方式・受信しきい値・S/N要求値・冗長構成は一次資料で確認できる場合だけ真値化
固定過去問：R8理論問5 / R3・H26・H25・H22 機械問8 → 5問・25答案要素
Topic 36 / ATC② 信号伝送と周波数 1/6
Notes: Slide 1: 全体像。SPEC固定8項目を明示。二次試験型0問の適用判定と、実車固有値を推測しない境界を固定。固定5問・25答案要素の入口。

## Slide 2
周波数選択性：RLC共振とQ
R8一次「理論」問5の5答案要素を、フィルタ理解の基礎として扱う。ATC実機定数とは断定しない。
基本関係 ω = 2πf XL = ωL XC = 1/(ωC)
直列RLC共振 ω0 = 1/√(LC) f0 = 1/(2π√(LC)) 共振時 Z=R, I0=V/R
Qと電圧拡大 Q = ω0L/R = (1/R)√(L/C) VL = VC = QV VL>V ⇔ Q>1
|I|
f0
f
基礎例題 R=20 Ω, L=0.20 H, C=50 μF → ω0=316.2 rad/s → f0=50.3 Hz → Q=3.16
位相：共振時のVLとVCは等大・逆相 → 位相差 π rad
Topic 36 / ATC② 信号伝送と周波数 2/6
Notes: Slide 2: R8一次「理論」問5。位相差π、I0=V/R、Q=ω0L/R、VL=QV、Q>1の5答案要素を収録。数値例は教材用一般回路。

## Slide 3
変調・標本化・A-D変換
H25一次「機械」問8 + R3一次「機械」問8
アナログ / ディジタル変調
AM 振幅
FM 周波数
PM / PSK 位相
ASK 振幅切替
FSK 周波数切替
QAM 振幅＋位相
送信側：原信号 → 搬送波を変調
受信側：復調 → 元の情報を取り出す
標本化 → 量子化 → 符号化
帯域制限 フィルタ
Sample / Hold
量子化 2^N levels
標本化条件 fs > 2 fmax
8 bit → 2^8 = 256 levels
本試験標準例題 fmax = 3 kHz → fs > 6 kHz 8 bit → 256 levels
量子化誤差 ≠ 外来ノイズ / 逐次比較形はMSB側から
Topic 36 / ATC② 信号伝送と周波数 3/6
Notes: Slide 3: H25問8の搬送波・復調・AM・QAM・ASK、R3問8の2進表現・量子化誤差・積分形の時間量・MSB・サンプルホールドへ接続。

## Slide 4
ノイズ・S/N・デジタル判定
S/Nは一般定義。実車の要求値やしきい値は置かない。
S/N = PS / PN 電力比[dB] = 10 log10(PS/PN) 同一Zの電圧比[dB] = 20 log10(VS/VN)
複合例題 VS = 1.0 V VN=0.10 V → 20 dB VN=0.20 V → 14.0 dB S/Nは約6 dB低下
ノイズが増えるほど判定余裕が減る
教材用しきい値モデル
Vth=2.5 V
2.3 V → 0
+0.3 V
2.6 V → 1
重要：これは判定原理を学ぶ仮定値。ATC実設備の受信しきい値ではない。
Topic 36 / ATC② 信号伝送と周波数 4/6
Notes: Slide 4: S/N、dB、同一インピーダンス電圧比。教材用しきい値モデルでノイズによる0→1反転を可視化。実車しきい値ではない境界を明示。

## Slide 5
信号中継・OSI層 / 冗長化の一般原理
H26一次「機械」問8 + H22一次「機械」問8
LAN・中継機器
L3 ネットワーク層 IPアドレス / 経路選択
L2 データリンク層 MACアドレス / フレーム
L1 物理層 リピータ / 信号中継・波形補正
リピータはIP/MACを見てルーティングしない
冗長化・耐障害性
Striping データを分散
Mirroring 同一内容を複製
Parity 復元情報を保持
RAID5 = 分散ストライピング + 分散パリティ （一般原理として学ぶ）
境界：H22問8はATC装置のRAID実装を示す問題ではない。 冗長化・耐障害性の一般原理を固定するために使う。
Topic 36 / ATC② 信号伝送と周波数 5/6
Notes: Slide 5: H26問8のリピータ・物理層・データリンク層・MAC・ネットワーク層/IPの5要素。H22問8のプラッタ・シーク・ストライピング・ミラーリング・RAID5はPowerPoint上では冗長化側の要点を扱い、全5答案要素はslide 6マッピングでも固定。

## Slide 6
本試験への接続と品質ゲート
PowerPointは固定EXAM_ALIGNMENTを変更せず、教材内容を視覚化する。
固定過去問
要求論点
PowerPoint
接続
R8 一次 理論 問5
RLC共振・位相・Q
slide 2
5/5
R3 一次 機械 問8
A-D変換・標本化・量子化
slide 3
5/5
H26 一次 機械 問8
リピータ・OSI・MAC/IP
slide 5
5/5
H25 一次 機械 問8
搬送波・変調/復調
slides 1・3
5/5
H22 一次 機械 問8
RAID・冗長化
slides 5・6
5/5
一次：25/25 connected / 二次：0問（公式科目範囲外、件数合わせ0件） / SPEC固定8項目：8/8 PASS
Topic 21 固有注記：H26二次 問1(4) 48.1 N·m / 48.0 N·m は、公式がπ=3.14相当の数値処理を用いた丸め差。一般式 P=Tω, ω=2πN/60 は変更しない。
Topic 36 / ATC② 信号伝送と周波数 6/6
Notes: Slide 6: 固定5問25答案要素のPowerPointマッピング。SPEC 8/8。二次0問。Topic 21の過去問固有丸め差注記を維持し、一般式は変更しない。clean blind candidateはanswer-bearing資料を見ていないfresh workerが作成する。