## Slide 1
照明計算は「lm → cd → lx」で読む
Topic 27 補助電源② 車内照明｜固定範囲: LED・光束・光度・照度・照明計算
光束 F [lm]
光源全体から出る光の量
光度 I [cd]
特定方向への光の強さ
照度 E [lx]
面が受ける光の量
均等放射: I = F / (4π)
直下: E = I / h²
1 lx = 1 lm / m²
問題を見たら
光源条件 → lm / cd / lx → 直下 / 斜入射 → 1灯 / 複数灯 → 配光式の有無
先に「何が与えられ、何を求めるか」を確定してから式を選ぶ。

## Slide 2
斜入射は「距離 r」と「cosθ」を先に作る
R6下問17(b)・R5下問17(b)・R7上問12の共通判断経路
幾何を先に処理
高さ h、水平距離 x
r = √(h² + x²)
cosθ = h / r
水平距離 x を照度式の距離にしない
直下
E = I / h²
斜入射・水平面
Eₕ = I(θ) cosθ / r²
3手順
① r → ② cosθ → ③ 照度式

## Slide 3
複数光源は「各灯の照度を出してから加算」
H27問16のLED配光式は問題文で与えられた式としてのみ使用
複数光源
E₁ = I₁(θ₁) cosθ₁ / r₁²
E₂ = I₂(θ₂) cosθ₂ / r₂²
E合計 = E₁ + E₂ + …
各灯の距離・角度が違えば個別計算する
問題文提示のLED配光
I(θ) = I(0) cosθ
与えられた配光式で方向光度を求める
すべてのLEDへ一般化しない
pn接合・材料・蛍光体はTopic 27範囲外
頻出ミス: lm/cd/lx混同・距離の2乗忘れ・cosθ忘れ・水平距離と光路距離の混同・加算漏れ

## Slide 4
本試験は7段階で処理する
固定EXAM_ALIGNMENT 5問・8小問をこの手順へ接続
①光源条件 → ②量・単位 → ③幾何(r, cosθ) → ④光度 → ⑤照度 → ⑥必要なら加算 → ⑦単位・桁検算
均等放射・直下/斜入射・複数灯
R7上 機械 問12
R6下 機械 問17(a)(b)
R6上 機械 問17(a)
R5下 機械 問17(a)(b)
問題文提示LED配光
H27 機械 問16(a)(b)
I(θ)=I(0)cosθ → 方向光度 → 照度
制作前独立解答: 8 / 8 PASS
範囲外: 輝度・光束発散度・LED半導体物性・未確認の実車照明値は追加しない