## Slide 1
38 COMTRAC：公開事実から電験二種へ接続
鉄道側で一次資料から確認できる範囲 ・列車運行状況・設備状態を把握 ・進路制御・列車運行管理等を支援 ・到着/発車時刻、番線、列車順序等の運行条件 ・東京と同等機能の第二総合指令所（大阪）
Topic 38 固定9項目 列車追跡 / 状態データ / 論理処理 / 時刻情報 ブール代数 / インターロック / 状態遷移 冗長化 / 可用性 未公開内部アルゴリズム・処理周期・実MTBF等は断定しない。
情報処理としての抽象化（教材モデル） 状態データ → 時刻・イベント整理 → 論理判断 → 状態更新 S_next = f(S_current, Event) 列車位置検知：軌道回路 安全な進路関係：連動装置 ※上記はJRTT/RTRIの一般機能。COMTRAC内部データ構造・OS・スケジューリング方式を意味しない。
出典: JR東海「安全で安定した輸送の確保」 / JRTT「信号」 / 鉄道総研「信号システム」 参照日 2026-09-21

## Slide 2
状態・論理・インターロック：R2 / H23 一次へ
状態・イベント処理 READY: 実行可能だがCPU未使用 割込み: イベントで所定処理へ制御移行 FIFO: 先入れ先出し 優先度方式: 低優先度にstarvationの可能性 スループット: 単位時間当たり処理量
ブール代数・順序論理 組合せ: Y=f(X) 順序: S_next=f(S,X), Y=g(S,X) フリップフロップ: 2安定状態 / 1 bit保持 ASIC: 特定用途向けIC Quine–McCluskey: 論理最小化
教材用インターロック式（実設備論理ではない） Route_OK = Request・Track_Clear・Point_Locked・NOT Conflict 教材用状態遷移（実設備の状態名・順序ではない） IDLE → REQUESTED → LOCKED → CLEARED → OCCUPIED → RELEASED → IDLE 過去問接続: R2 一次「機械」問8 = 5/5、H23 一次「機械」問8 = 5/5
固定答案要素: R2=スループット/実行可能/割込み/FIFO/starvation、H23=組合せ・順序/FF/状態遷移/ASIC/論理最小化

## Slide 3
制御・検証：R8 / H29 一次へ
制御の識別 シーケンス制御: 条件・順序に従う フィードバック制御: 出力を検出し偏差で修正 マイクロコンピュータ: CPU・メモリ・I/O 角位置センサ: 回転位置を検出 ステッピングモータ: パルスで離散角回転
ソフトウェア試験 ウォーターフォール: 上流→下流へ順次工程 結合試験: モジュール間I/F・データ受渡し ボトムアップ: 下位から結合 / ドライバ利用 トップダウン: 上位から結合 / スタブ利用 ブラックボックス: 仕様に基づく入出力確認
高信頼化で重要なのは「論理がある」ことだけでなく、要求された動作を検証できること。 鉄道安全論理ではフェイルセーフ、共通原因故障等も別途考える。 過去問接続 R8 一次「機械」問8 = 5/5 connected H29 一次「機械」問8 = 5/5 connected ※固定過去問はCOMTRACそのものの出題ではなく、一般理論の要求を固定するために使用。
固定答案要素: R8=マイコン/シーケンス/フィードバック/角位置センサ/ステッピングモータ、H29=開発・試験5要素

## Slide 4
冗長化・可用性：H26 一次 + 品質ゲート
UPS・冗長化 蓄電池を直流側へ接続し停電時も給電 直流スイッチ / バイパス / 系統同期 並列冗長: 1系故障後も必要機能・容量を維持 n+1: 必要n台 + 予備1台 ※COMTRAC電源構成の断定ではない。
可用性（教材用仮定例） A = MTBF/(MTBF+MTTR) MTBF=1000 h, MTTR=2 h → A≈99.8004% 独立二系統・完全切替仮定: A_parallel=1-(1-A)^2≈99.9996% ※COMTRAC/第二総合指令所の実可用性ではない。
過去問品質ゲート 固定5問 / 25答案要素: 一次 25/25 connected、二次 0問（直接対応なし、件数合わせ0） SPEC固定9項目: 9/9 covered H26 一次「機械」問3: 5/5 connected 境界: 教材Boolean式・状態遷移・可用性モデルを実COMTRAC実装として使用0件。Topic 39 COSMOS/SCADA等の先取り0件。
出典: 電気技術者試験センター公式過去問・試験概要 / JR東海 / JRTT / 鉄道総研 参照日 2026-09-21