## Slide 1
0系 シリコン整流器：試験で追う因果
交流25 kV → 主変圧器 → 可変交流 → シリコン整流器 → 可変直流 → 直流主電動機
導通判定：①瞬時極性 ②A-K電位 ③閉回路 ④負荷電流方向
半波R負荷：Vd=Vm/π 全波R負荷：Vd=2Vm/π
Vm=√2Vrms。平均値と実効値を混同しない。

## Slide 2
R負荷・R-L負荷・C平滑の違い
R負荷：v=Ri。電圧と電流は同時に零交差。
R-L負荷：v=Ri+L di/dt。W=1/2 Li²のため電流は急変できない。
環流ダイオード：インダクタ電流の閉回路を確保し、電流継続を助ける。
C平滑：直流側リプルを小さくする一方、交流側入力電流は波高値付近のパルス状になりやすい。

## Slide 3
過去問対応・出典
公式過去問：R3機械問16 / H26機械問10 / H25機械問9 / H24機械問10 / R1機械問10
教材だけで独立再解答：5/5 PASS
参考：e-sysnet「整流回路の原理」、電験三種まとめました（参照日 2026-08-29）
実車一次資料：日本車輌製造 0系主要諸元・変遷。外部図の転載なし。