## Slide 1
Topic 08 二階常微分方程式｜本試験の解法経路
物理・回路式
→
二階方程式
→
特性方程式
→
根を分類
→
初期条件 2個
→
時間応答
a y''+b y'+cy=f(t) → a r²+b r+c=0
回路名で公式を選ばず、完成した方程式の係数を読む。
固定EXAM_ALIGNMENT：一次5問・15小問

## Slide 2
根の形と減衰を1枚で対応させる
D > 0 / ζ > 1
過減衰
r₁,r₂：異なる実根
y=C₁e^(r₁t)+C₂e^(r₂t)
D = 0 / ζ = 1
臨界減衰
r：重根
y=(C₁+C₂t)e^(rt)
D < 0 / 0<ζ<1
不足減衰
−α ± jω_d
e^(−αt){C₁cosω_dt+C₂sinω_dt}
標準形： y´´+2ζωₙy´+ωₙ²y=forcing ω_d=ωₙ√(1−ζ²)
ωₙ（固有角周波数）と ω_d（減衰振動角周波数）を混同しない。

## Slide 3
直列RLC：KVLから二階方程式へ
KVL
L di/dt + Ri + q/C = 0
i=q´
↓
Lq´´+Rq´+q/C=0
標準形と比較
ωₙ = 1/√(LC)
ζ = (R/2)√(C/L)
完成した一次微分係数から読む
初期条件： v_C(0+)=v_C(0−) ／ i_L(0+)=i_L(0−)
必要な初期微分値は t=0+ のKVLから求める。
R8問6型：i_L=−dq/dt → L i_L´´+2R i_L´+i_L/C=0 → ζ=R√(C/L)

## Slide 4
H28 問3型：二実根＋初期条件2個
方程式
q´´+6q´+5q=0
→
特性方程式
(r+1)(r+5)=0
→
二実根
r=−1, −5
→
一般解
q=C₁e^(−t)+C₂e^(−5t)
→
定数決定
q(0), q´(0)
検算：①2条件を満たす ②特性根を満たす ③符号・単位が整合
一階問題のように初期値1個だけで定数を決めない。
H28問3 (1)〜(5) の解法経路をこの順序で再現する。

## Slide 5
固定EXAM_ALIGNMENTと範囲境界
過去問 対象 教材で再現する経路
R8 理論 問1 (4)〜(5) 復元力 → 二階式 → ωₙ・周期
R8 理論 問6 (3)〜(4) i_L=−dq/dt → 2R係数 → 二階式
R3 理論 問5 (1)〜(4) RLC初期条件・KVL・連続性
H28 理論 問3 (1)〜(5) 二実根・指数応答・定数決定
H24 理論 問3 (1)〜(2) KVL → 二階方程式への入口
合計：一次5問・15小問 ｜ 制作前独立再解答 15 / 15 PASS
範囲外：ラプラス変換、伝達関数、極・零点、未確認実車値。