## Slide 1
E7・W7系：50/60Hz対応を電験の式へ
入力条件
架線 50Hz / 60Hz
変換
主変圧器 → 主変換装置
駆動
インバータ出力 f_m は可変
回転
Ns = 120 f_m / p
POINT
架線周波数と主電動機周波数を混同しない

## Slide 2
誘導電動機：同期速度・すべり・二次周波数
① 同期速度
Ns = 120 f_m / p
② すべり
s = (Ns - n) / Ns
③ 実回転
n = (1-s) Ns
④ 二次周波数
f2 = s f_m
例
6極・66Hz・s=5% → Ns=1320 → n=1254 min^-1

## Slide 3
V/f一定・トルク・同期ワット
V/f一定
V1/f1 = V2/f2
軸角速度
ω = 2πn / 60
軸トルク
T = P / ω ※実回転速度n
同期ワット
P2 = T ωs ※同期角速度
典型ミス
軸出力のP=Tωに同期速度Nsを使わない

## Slide 4
30‰勾配を必要動力へ変換
勾配
30‰ = 0.030
勾配力
Fgrade ≈ m g i
機械出力
Pgrade = Fgrade v
入力
Pin = Pmech / η
学習例
400t, 72km/h, η=0.90 → 2.352MW → 入力2.613MW

## Slide 5
公式過去問との対応
R6上 機械 問4
V/f一定・66Hz・6極・すべり
R5下 機械 問15
すべり周波数・40Hz運転
R5上 機械 問4
同期速度→実回転→軸トルク
H28 機械 問4
同期角速度→同期ワット
R3 機械 問10
P=Fv/η 型の必要動力
出典
試験センター公式問題・解答 / JR東日本E7 / JR西日本W7 / e-sysnet / 電験三種まとめました