## Slide 1
電験三種「機械」× 新幹線
Topic 14
停電してもN700Sが走れるのはなぜ？
N700Sの「バッテリ自走システム」を入口に、電池の基本を電験三種へ接続する
蓄電池
直流電力
主変換装置
主電動機
低速自走
N700Sで一次資料確認できている事実
「高速鉄道で世界初となるバッテリ自走システム」を搭載
※ 電池容量・電圧・セル数・自走条件は本教材で推測しない
このテーマで電験が問うもの
電池の構成：正極・負極・電解質
一次電池と二次電池、充電・放電
Ah と Wh、直列・並列、放電時間
内部抵抗と充放電効率
固定EXAM_ALIGNMENT：H30 機械 問12
リチウムイオン二次電池の「正極・負極・電解液・放電時のLi⁺移動方向・セル電圧」を一組で判断する

## Slide 2
電験三種「機械」× 新幹線
Topic 14
H30 問12：リチウムイオン二次電池は「5項目を一組」で覚える
放電時のイオン移動方向を、電極材料・電解液・セル電圧と同時に整理する
負極
主に黒鉛
正極
Liを含む
金属酸化物
電解液
有機電解液
放電時 Li⁺：負極 → 正極
充電時は逆向き
H30 問12で照合する5項目
① 正極
Liを含む金属酸化物
② 負極
主に黒鉛
③ 電解液
有機電解液
④ 放電時Li⁺
負極 → 正極
⑤ セル電圧
3〜4 V 程度
選択肢の見方
1項目だけ合っていても不可。5項目すべて一致する組合せを選ぶ。
セル電圧を「1〜2 V」としない

## Slide 3
電験三種「機械」× 新幹線
Topic 14
Ah と Wh、直列と並列を混同しない
計算では「何を求めるか」を先に決め、電圧・容量・時間の単位を整理する
容量と電力量
容量： C = I t [Ah]
電力量： W = V C = P t [Wh]
例：48 V・20 Ah、4 Aで放電
t = 20 / 4 = 5 h
W = 48 × 20 = 960 Wh
20 Ah ≠ 20 Wh
同一仕様セルの理想接続
直列： V = nₛ Vc
Ah容量はそのまま
並列： V = Vc
C = nₚ Cc
3.7 V・2.5 Ah を 10直列4並列
37 V、10 Ah、370 Wh
直列でAhまで加算しない／並列で電圧まで加算しない

## Slide 4
電験三種「機械」× 新幹線
Topic 14
内部抵抗と効率：必要容量は「負荷側から逆算」する
放電時の端子電圧低下と、効率を含む必要エネルギーの逆算を分けて考える
1. 内部抵抗
放電時
V = E − I r
電流 I が大きいほど Ir が増え、端子電圧 V は低下する。
2. 必要容量を逆算
負荷必要量
Wload = Pt
÷ η放電
電池側必要量
Wbat
÷ V
必要容量
C [Ah]
例：2.0 kWの負荷を1.5 h、100 V、放電効率80%
Wload = 2.0 × 1.5 = 3.0 kWh
Wbat = 3.0 / 0.80 = 3.75 kWh
C = 3750 / 100 = 37.5 Ah
効率80%なら「掛ける」のではなく
必要量を 0.80 で割る
解法順：求める量 → 単位(h) → 直列/並列 → C=It・W=VC・W=Pt → 効率 → 内部抵抗