## Slide 1
14 フーリエ変換・FFT
時間波形を周波数スペクトルとして読む
時間波形 x(t)
サンプリング x[n]
DFT / FFT X[k]
周波数 fₖ
基本波 高調波
試験で使う3式 fₛ = 1/Tₛ fₛ > 2 fmax Δf = fₛ/N, fₖ = kΔf
固定過去問: R3 二種一次「機械」問8 (1) － サンプリング定理の係数 2

## Slide 2
サンプリング定理
R3一次「機械」問8 (1)へ直接接続
サンプリング周期 Tₛ
fₛ = 1 / Tₛ
fₛ > 2 fmax
例: fmax = 3.2 kHz → 必要条件 fₛ > 6.4 kHz 8 kHzで標本化: 8 > 6.4 より条件を満たす
ナイキスト周波数: fₛ/2。FFTを使っても、標本化時点の不足は修復できない。

## Slide 3
DFTとFFT
FFTは別の変換ではなく、DFTを効率よく計算する方法
X[k] = Σ x[n] exp(−j2πkn/N)
サンプル数 N サンプリング周波数 fₛ
Δf = fₛ / N
fₖ = k Δf
例: fₛ=12.8 kHz, N=1024 → Δf=12.5 Hz 50 Hz → k=4、250 Hz → k=20

## Slide 4
エイリアシング
fₛ/2 を超える成分は別の低い周波数へ折り返す
fₛ = 8 kHz
ナイキスト = 4 kHz
7 kHz > 4 kHz
7 kHz成分 → |7 − 8| = 1 kHz として現れる
FFTが見ているのは標本列。元が7 kHzだったという情報は、標本化後には復元できない。

## Slide 5
PWM相当波形をFFTで読む
実在車両の未確認値ではなく教育用波形として扱う
PWM相当の 時間波形
サンプリング → FFT
基本波・高調波の 周波数位置
読む順序 ① fₛ と N → ② Δf=fₛ/N → ③ピークの k → ④ fₖ=kΔf → ⑤基本波と整数倍の高調波を識別
範囲外: dB・ボード線図、ADC量子化/変換回路、フィルタ設計一般、FFT実装詳細