## Slide 1
Topic 11｜平衡三相交流 ― 120°ずれた3つの交流
三相交流
同一周波数・同一大きさ
120°ずつ位相が異なる
相順：a → b → c
平衡なら1相分を解く
残り2相も同じ大きさ
→ 1相回路へ落とす
→ 三相全体は3倍
新幹線との接続
電力系統：三相交流
↓
新幹線：単相25 kV
↓
車内利用：三相交流
このTopicの境界
具体的なき電変圧器結線・不平衡三相・高調波・電力計測・PWMは扱わない。
電験「理論」の平衡三相、Y・Δ、相値/線間値、三相電力に限定する。

## Slide 2
Y結線｜線間電圧から相電圧へ 1/√3
Y結線の固定関係
VL = √3 Vp
Vp = VL / √3
IL = Ip
問題文のVLを枝へ直入れしない
線間電圧 VL
↓ 1/√3
相電圧 Vp
↓ Zで割る
相電流 Ip = 線電流 IL
標準解法
① Yと判定 → ② Vp=VL/√3 → ③ 1相インピーダンスでIpを求める → ④ IL=Ip → ⑤ 三相電力へ

## Slide 3
Δ結線｜枝には線間電圧、その後に線電流を√3倍
Δ結線の固定関係
VL = Vp
IL = √3 Ip
Ip = IL / √3
各枝へVLがそのまま加わる
線間電圧 VL = 相電圧 Vp
↓ Zで割る
枝電流 Ip
↓ √3倍
線電流 IL
標準解法
① Δと判定 → ② Vp=VL → ③ Ip=VL/Z → ④ 必要ならIL=√3Ip → ⑤ 三相電力へ

## Slide 4
三相電力｜1相分×3 と √3VLILcosφ をつなぐ
平衡三相の電力
P = 3 Vp Ip cosφ
= √3 VL IL cosφ
IL = P / (√3 VL cosφ)
Q = √3 VL IL sinφ
Y負荷＋Δ負荷
Y枝：Vp = VL/√3
Δ枝：Vp = VL
各枝を独立に計算
最後に電力を合計
Δコンデンサ：QC = 3VL²/XC
固定過去問 5問・10答案要素 → 可視化 10 / 10
R5下 問15：Y→Δ・三相電力 ｜ R4下 問15：Y＋Δ枝電圧
R1 問16：平衡Y・1相等価 ｜ H29 問16：Y R-L＋Δコンデンサ
H26 問16：YのP/Q＋Δコンデンサ ※Topic 08〜10のRLC・力率・Qは既習事項として使用