## Slide 1
車内の照明・空調にはどれだけ電気が必要？
新幹線の客室設備を入口に、電験三種「機械」の照明・電熱を解く
客室で電気を使う2系統
照明
光束・光度・照度・輝度
照明率・保守率・発光効率
空調
電熱・空調
熱量・効率・COP
車内設備への電力供給
本試験で問われること
量を区別
lm / cd / lx / cd/m²を取り違えない
照度計算
I = Φ/(4π)、E = I cosθ/r²、複数光源の加算
照明設計
N = EA/(FUM)、必要最小灯数は切上げ
電熱
Q = I²Rt、Q = ηPt、熱量・電力・時間の逆算
空調
COP = Q / W_in。効率ηと同一視しない
固定品質ゲート: 7問・12答案要素
実車の灯数・消費電力・空調能力・COPは、一次資料未確認の値を使わない。
対応: R8上 問17 / R7上 問12・問17 / R6下 問17 / R6上 問17 / R4上 問17 / R2 問12

## Slide 3
所要灯数は照明率・保守率を入れて「切り上げる」
発光効率までつなげると、必要な総消費電力も求められる
照明設計の式
E = N F U M / A
N = E A / (F U M)
E: 平均照度 [lx]
N: 灯数
F: 1灯当たり光束 [lm]
U: 照明率
M: 保守率
A: 面積 [m²]
60% → 0.60
80% → 0.80
必要最小灯数は
小数なら切上げ
標準例題
60 m² / 300 lx / 3000 lm / U=0.60 / M=0.80
計算値 12.5灯 → 13灯
N = 300×60 / (3000×0.60×0.80)
= 12.5 → 13灯
K = Φ / P
1灯: P = 3000 / 120 = 25 W
総消費電力: 13 × 25 = 325 W
答え
13灯・325 W
ひっかけ: 12.5灯を四捨五入して12灯にしない
対応答案要素: R2 機械 問12 ＝ 1 / 12（累計 6 / 12）

## Slide 4
電熱は効率η、空調はCOP - 同じ式に入れない
熱量・電力量・電力・時間を、単位をそろえて往復できるようにする
電熱・ヒーター
Q = I² R t = P t
Q_use = η P t
例: m=2.0 kg、c=4.2 kJ/(kg·K)、ΔT=40 K
P=1.0 kW、η=0.84
必要熱量 Q = mcΔT = 336 kJ
有効加熱電力 ηP = 0.84 kJ/s
時間 t = 336 / 0.84 = 400 s
効率84%は 0.84。必要入力を求めるときはηで割る。
空調・COP
COP = Q / W_in
W_in = Q / COP
例: 必要な熱量 6.0 kWh、COP=3.0、運転2.0 h
入力電力量 W_in = 6.0 / 3.0 = 2.0 kWh
平均入力電力 P = 2.0 / 2.0 = 1.0 kW
η
入力の有効変換割合（0〜1）
COP
熱移動の性能係数（1超も可）
1 kWh = 3.6 MJ。W と Wh、kW と kWh を混同しない。
対応答案要素: R8上 問17(a)(b)、R7上 問17(a)(b)、R4上 問17(a)(b) ＝ 6 / 12（合計 12 / 12）