## Slide 1
極数 → 同期速度 → すべり → 出力・トルク
一次・二次で再利用する計算鎖を一枚で固定する
① 極数・周波数
Pₚ, f
② 同期速度
Nₛ = 120f / Pₚ
③ 実回転速度
N = (1−s)Nₛ
④ 角速度
ω = 2πN / 60
⑤ 出力・トルク
Pₘ = Tω
6極・60 Hz・すべり3%（教材例）
Nₛ = 120×60/6 = 1200 min⁻¹
N = 0.97×1200 = 1164 min⁻¹
f₂ = sf = 0.03×60 = 1.8 Hz
電動機運転では通常 0 < s < 1 → N < Nₛ
頻出ミス
• 極数と極対数を取り違えない
• 3% → 0.03 に直す
• Pₘ=Tω では同期速度でなく実回転速度 N を使う
• kW → W を変換してから N·m を求める
固定過去問接続: R07一次問2 / R07二次問2 / R02二次問1 / R01二次問1

## Slide 2
同じ機械回転速度なら、6極は4極の1.5倍の周波数が必要
比較条件は「同じ N・同じ s」。未確認の歯車比・車輪径は使わない
N = 1800 min⁻¹, s = 2% → Nₛ = N/(1−s) ≒ 1836.73 min⁻¹
4極機
4P
f₄ = 4×1836.73/120
≒ 61.22 Hz
6極機
6P
f₆ = 6×1836.73/120
≒ 91.84 Hz
f₆ / f₄ = 6 / 4 = 1.5
極数だけで実回転速度は決まらない。インバータ給電では f を変えられる。

## Slide 3
設計側の確認: インバータ定格と出力密度
問題文で与えられた条件だけで判定し、N700S未確認値は実値化しない
インバータ定格・短時間過負荷
教材上の条件
定格 250 kW
短時間 125%
250×1.25
= 312.5 kW
連続要求 240 kW → 250 kW以内
短時間要求 300 kW → 312.5 kW以内
※許容時間・電流・温度など、問題文にない条件は補完しない
出力密度
質量当たり
出力 / 質量
体積当たり
出力 / 体積
同じ出力なら、小型・軽量ほど出力密度は高い。
ただし「6極化だけが小型軽量化の原因」とは断定しない。
固定過去問接続: H25一次問3 (1),(2)

## Slide 4
固定5過去問・16答案要素へ接続
PowerPointも教材範囲を広げず、一次＋二次の品質ゲートを維持する
公式過去問
ゲート対象
PowerPointで可視化する要求
R07 一次 機械 問2
(2),(5)
滑り符号 / 同期速度近傍 T∝s
H25 一次 機械 問3
(1),(2)
P=Tω / インバータ過負荷耐量
R07 二次 機械・制御 問2
(1),(3)
6極・同期速度・滑り / トルク・出力
R02 二次 機械・制御 問1
(1)〜(4)
同期速度 / 実回転 / 滑り速度 / f₂=sf
R01 二次 機械・制御 問1
(1)〜(4)
同期速度 / すべり / f₂ / T=P/ω
境界維持: 等価回路・最大トルク・V/f/ベクトル制御・半導体損失・同期機フェーザは追加しない
N700Sは「6極」を系列SPECの固定前提として式へ接続。未確認の主電動機定格・電圧・電流・歯車比・車輪径は使わない。