## Slide 1
運転曲線を微積分で読む
中心式: v = dx/dt, a = dv/dt, a = v dv/dx
距離: x = ∫v dt 所要時間: t = ∫dx/v(x) 仕事: E = ∫F dx
x-t の傾き = 速度 / v-t の傾き = 加速度 / v-t の面積 = 距離
v-x は位置ごとの速度。時間は 1/v(x) を位置で積分する。

## Slide 2
時間領域: F → a → v → x
F = ma → a(t) = F(t)/m → v(t) = v0 + ∫a dt → x(t) = x0 + ∫v dt
初期条件 v(0), x(0) を積分定数へ反映し、区間が変われば分けて積分する。
対応: R5 一次理論 問6 (1)〜(5) / R3 一次理論 問6 (1)〜(5)
H28 一次理論 問4 (1)〜(3): E=V/l → F=eE → a=F/m*

## Slide 3
位置領域: a = v dv/dx
連鎖律: a = dv/dt = (dv/dx)(dx/dt) = v dv/dx
速度―位置曲線 v(x) から所要時間: t = ∫ dx / v(x)
速度―時間曲線 v(t) から距離: x = ∫ v dt
v=0 を含む端点では積分可能性と区間設定を確認する。

## Slide 4
仕事・加速・回生エネルギー
牽引仕事: E = ∫F dx = ∫Fv dt = ∫P dt
並進: P = Fv 回転: P = Tω。トルク差・力差は加速度へつながる。
入力エネルギー > 出力・損失なら運動エネルギーが増加し、加速する。
対応: H25 一次機械 問3 (1) / H23 二次電力・管理 問5 (1)-[A]

## Slide 5
固定EXAM_ALIGNMENT と範囲境界
R5理論問6: 5項目 / R3理論問6: 5項目 / H28理論問4: 3項目
H25機械問3: 1項目 / H23二次電力・管理問5: 1項目 合計 15 / 15
範囲外: 一階・二階ODE一般論、ラプラス変換、伝達関数、半導体移動度、インバータ制御、ガバナ特性
実在ダイヤと詳細な実車運転曲線を区別。未確認の実車値・回生効率は追加しない。