## Slide 1
半導体損失は「ON中」と「切換中」に分ける
• 導通損失: P_cond ≈ V_on I_av,device
• スイッチング損失: W_sw = ∫v(t)i(t)dt
• 平均: P_sw = f_sw(W_on + W_off)
• OFF漏れ電流はスイッチング損失と区別する。

## Slide 2
H22二次型：導通素子は電流の符号で決まる
• i(θ)=√2 I sin(θ−φ)
• IGBT平均: I_Q=(√2 I/2π)(1+cosφ)
• 逆並列ダイオード平均: I_D=(√2 I/2π)(1−cosφ)
• 固定問題の代表条件: I_Q=42.0 A / I_D=22.5 A

## Slide 3
素子1個→装置損失→発熱・効率
• 仮定例: P_cond=80 W, P_sw=150 W → P_device=230 W
• 6素子同条件: P_loss,total=1.38 kW
• 入力200 kWなら η=99.31%
• Rθ=0.12 K/Wなら ΔT=27.6 K（教材上の仮定値）

## Slide 4
GTO→IGBT→SiC：同一条件と確認済み事実で比較
• GTO / IGBT / SiC はパワー変換素子の世代・方式差として扱う。
• N700S: SiC素子を用いた主変換装置の採用を公式資料で確認。
• N700Sの7%削減は車両全体の効果。SiC単独効果へ誤帰属しない。
• 固定5過去問・15答案要素を4枚へ接続。固定範囲外追加0件。