## Slide 2
dBと代表因子：傾き・折れ点・位相を読む
ボード線図は「因子分解 → dB加算 → 傾き変化」の順で組み立てる
20 log₁₀ |G₁G₂| = 20 log₁₀|G₁| + 20 log₁₀|G₂|
因子
ゲイン[dB]
傾き
位相 / 折れ点
K (K>0)
20log₁₀K
0 dB/dec
0°
1/(Tᴵs)
−20log₁₀Tᴵ −20log₁₀ω
−20 dB/dec
−90°
1/(1+Ts)
−10log₁₀(1+(ωT)²)
0 → −20
ωb=1/T, −atan(ωT)
1+Ts
+10log₁₀(1+(ωT)²)
0 → +20
ωb=1/T, +atan(ωT)
R5型の基準点
ω=0.1 rad/s で 0 dB の積分要素 ⇒ 1/(0.1Tᴵ)=1 ⇒ Tᴵ=10 s
H30型 PI要素
C(s)=10(s+10)/s：ωb=10 rad/s、傾き −20 → 0 dB/dec

## Slide 4
周波数応答：振幅比と位相を同時に読む
R4型は |G(jω)|、R6型は高周波の arg G(jω) を使う
入力
u(t)=A sin(ωt)
G(jω)
出力
A|G(jω)|・位相差 arg G(jω)
R4型：定常振幅
|Tᴱᴿ(j)| = √(3202/26802) = 0.34564
入力振幅 2 のとき
B = 2|Tᴱᴿ(j)| = 0.691
R6型：高周波位相
G(s)=(3s+14)/[(s+2)(s+3)]
ω→∞ では
G(jω) ≈ 3jω/(jω)² = −3j/ω
⇒ arg G → −90°
高周波では「最高次項だけ残す → j の次数から位相を読む」
G(jω)=a+jb ⇒ |G|=√(a²+b²) , arg G=atan2(b,a)

## Slide 5
ゲイン余裕・位相余裕と帯域幅
H23一次「機械」問7型：0 dB点と −180°点を取り違えない
ゲイン交差角周波数 ωgc
|G(jωgc)|=1
20log₁₀|G(jωgc)|=0 dB
位相余裕 PM
PM = 180° + arg G(jωgc)
ゲイン余裕 GM
arg G(jωpc)=−180°
GM[dB]=−20log₁₀|G(jωpc)|
例：G(s)=K/[s(Ts+1)], ωgc=1, PM=45°
位相条件
−90°−atan(T)=−135° ⇒ T=1 s
0 dB条件
K/√(1+T²)=1 ⇒ K=√2
0 dB
ωgc
ゲイン線図（概念）
ωgcは0 dB交差。PMは同じ周波数での位相から求める。
帯域幅
閉ループ特性が低周波値から −3 dB（振幅比 1/√2）まで低下する周波数。ωgc・帯域幅は応答速度との関係を読む尺度。