## Slide 1
1 PWM波形：比較でスイッチ状態を作る
H22一次・R4一次｜教材用仮定値（300系実車値ではない）
信号波 m(t)=0.80 sin(2π·50t)
搬送波 fc=1000 Hz = 20 f1
変調率 k=0.80
比較則：m(t) ≥ carrier(t) で上側状態
正弦波 ～ ～ ～
三角波 △△△△△△△△△△
PWM █ ░ ███ ░ ████ ░ ██ ░ █
Ts=1/fs
Psw=fs(Eon+Eoff)
「信号波＋三角搬送波 → パルス列 → 基本波＋高調波」の流れを可視化
固定EXAM_ALIGNMENT：H22一次 問3／R4一次 問4

## Slide 2
2 基本波・高調波：実効値は二乗和
R5二次 機械・制御 問3｜正規化教材値
原波形 iL(t) ┌──┐ ┌──┐
└──┴──└──┴──
基本波 i1(t) ～ ～ ～
iL = i1 + iH
IL² = I1² + IH²
IL = 1 pu
I1 = 2√2/π = 0.900 pu
IH = √(1−8/π²) = 0.435 pu
補償：ic = −iH
補償後：is = i1
基本波と高調波は直交 → 実効値は単純差ではなく二乗和
固定EXAM_ALIGNMENT：R5二次 問3（基本波／高調波分離・補償電流・実効値）

## Slide 3
3 変調条件―基本波電圧：線形変調域では比例
H22一次・H24二次・R1二次｜単相式と三相線間式を混用しない
三相 H22型
VLL1 / Ed = √3 k / (2√2)
0 ≤ k ≤ 1
k 0.0 0.5 1.0
V/Ed 0 0.306 0.612
正規化基本波電圧
0.612 ┤ ／
0.306 ┤ ／
0.000 ┼──／──── k
0 0.5 1.0
単相H24型：Vv=Ed K/√2
R1二次型：Vs と jXI をフェーザ加算 → |Vconv| → 必要 Ed
固定EXAM_ALIGNMENT：H22一次 問3／H24二次 問3／R1二次 問3(1)〜(3)

## Slide 4
4 入力電流波形：補償前→補償電流→補償後
R5二次 機械・制御 問3｜正規化模式図
負荷電流 iL
▁▆█▃▁▆█▃ （ひずみ波）
iL(t) = i1(t) + iH(t)
補償電流
ic(t) = −iH(t)
電源電流 is
～ ～ ～ （基本波）
is(t) = iL(t)+ic(t)
= i1(t)
高調波成分を打ち消す
解法：①分離 ②IH=√(IL²−I1²) ③ic=−iH ④is=i1 を確認
固定EXAM_ALIGNMENT：R5二次 問3｜Topic 12/13先取り・未確認300系実車値追加 0件