## Slide 1
Topic 20｜新幹線を数式モデルだけで走らせる
固定範囲のみを一つの計算フローへ統合
牽引力・走行抵抗
運動方程式
数値積分
速度・位置
消費・回生電力
簡略制御モデル
PWM波形・FFT
二種対応品質ゲート
接続確認した第二種公式過去問：5問
統合モデル自体を直接要求する確認済み過去問：0問
接続5問の直接対応件数への水増し：0件
未確認実車値・仕様外算法の追加：0件
目的：既習数学を再講義せず、変数・単位・符号規約を保って接続する。

## Slide 2
1｜力 → 速度 → 位置 → 仕事
例題1：教育用仮定値だけでエネルギー収支まで検算
条件
m = 5000 kg
Ftraction = 15000 N
Fresistance = 5000 N
v0 = 4 m/s
Δt = 2 s
運動と位置
Fnet = 10000 N
a = Fnet / m = 2 m/s²
v1 = 4 + 2×2 = 8 m/s
Δx = (4+8)/2 × 2 = 12 m
仕事・電力の検算
Wtraction = 180 kJ
ΔK = 120 kJ
Wresistance = 60 kJ
∫Pdt = 180 kJ
FΔx = ∫Pdt = ΔK + Wresistance

## Slide 3
2｜同じ一次運動を時間領域とラプラス領域で見る
例題2：解析解とEuler法を照合し、刻み幅による差を確認
一次モデル
6 dv/dt + 2v = 12
v(0)=0
G(s)=1/(6s+2)
τ = 3 s
定常速度 = 6 m/s
解析解
v(t)=6(1−e^(−t/3))
t = 3 s
v(3)=3.792723... m/s
時間応答と伝達関数は
同じモデルの別表現
Euler法 Δt=1 s
v0 = 0
v1 = 2.0000
v2 = 3.3333
v3 = 4.2222 m/s
解析解との差 ≈ 0.4295 m/s

## Slide 4
3｜回生は符号を途中で変えない
例題3：負の機械電力と、正で表示する回収量を分離
回生区間（教育用）
m=3000 kg, Fregen=−6000 N
v : 12 → 10 → 8 → 6 m/s
Δx = 27 m
E_signed = Fregen Δx = −162 kJ
ΔK = −162 kJ → 一致
表示規約
機械側の符号付きエネルギー
−162 kJ
回収量を正で表示するなら
Eregen_mechanical = 162 kJ
これは電気側の実回収電力量ではない

## Slide 5
4｜PWM波形 → サンプリング → FFT
FFTを使う前に、まずサンプリング条件と周波数軸を確認
代理波形
x(t)=sin(2π·10t)+(1/4)sin(2π·30t)
fmax = 30 Hz
fs=50 Hz → 50 > 60 を満たさない
fs=80 Hz, N=8 → Δf=10 Hz
周波数ビン
10 Hz → k=1
30 Hz → k=3
FFTはDFTと同じ離散周波数成分を効率よく求める計算手段
第二種公式過去問との接続（直接対応としては数えない）
R8 理論 問6：微分方程式｜R6 法規 問4：時間積算｜R7 二次 機械・制御 問4：伝達関数
H28 二次 機械・制御 問3：周期波形・高調波｜R3 機械 問8：サンプリング定理
接続5問 / 直接要求0問 / 件数水増し0件