## Slide 1
Topic 28 空調・電熱｜本試験の共通解法
固定EXAM_ALIGNMENT 5問・10小問を同じ判断順で処理する
① 過程を分ける
温度変化か相変化か
② 必要熱量
顕熱 Q=mcΔT
潜熱 Q=mL
③ 係数を選ぶ
抵抗加熱：η
HP：COP
④ 未知量を逆算
P / t / ΔT
⑤ 検算
単位・桁
η/COPの向き
抵抗加熱：R8上・R7上
Quse=ηPt
P=Q/(ηt) t=Q/(ηP)
η<1 → 入力 > 有効熱
ヒートポンプ：R4上・R1・H28
Qout=COP·P·t
P=Q/(COP·t) t=Q/(COP·P)
COPと熱効率ηを混同しない
解法軸：加熱過程 → 質量・温度差 → 必要熱量 → η/COP → 電力・時間 → 単位・桁

## Slide 2
顕熱・潜熱・質量整理
相変化を含む問題は、過程ごとに Q と対象質量を分ける
顕熱
Q = mcΔT
m [kg]、c [kJ/(kg·K)]
ΔT [K]
潜熱
Q = mL
L は問題文提示値を使用
融解・蒸発の熱量
複数過程
Qtotal = ΣQ
氷→水→加熱：mL+mcΔT
過程別に加算
R8上：質量が過程で違う
木材顕熱・含有水顕熱・蒸発させる水の潜熱を別計算。
同じ m を全部へ機械的に入れない。
R7上：相変化 → 温度上昇
0℃氷の融解は mL、その後の水の加熱は mcΔT。
最後に η で P または t へ接続。
頻出ミス：ΔTに最終温度を入れる／潜熱を足し忘れる／相変化する質量を取り違える

## Slide 3
熱効率 η と COP を分けて考える
入力電気エネルギーと有効な熱の関係が異なる
抵抗加熱｜熱効率 η
入力：Pt
有効熱：Quse=ηPt
η=Quse/(Pt) < 1
逆算：P=Q/(ηt), t=Q/(ηP)
ヒートポンプ｜COP
入力：Win=Pt
供給熱：Qout=COP·P·t
COP=Qout/Win
逆算：P=Q/(COP·t), t=Q/(COP·P)
単位①
1 kW = 1 kJ/s
kJ ÷ kW → 秒
単位②
1 kWh = 3.6 MJ
1 MJ = 1000 kJ
時間
1 h = 3600 s
1 min = 60 s
チェック：η問題で Qη/t としない／COPを%効率として扱わない／kWとkWhを取り違えない

## Slide 4
固定5問・10小問への接続
完成後独立再解答では、教材内の式・判断経路だけで解けることを確認する
R8上 問17(a)(b) ｜ 顕熱＋蒸発潜熱＋質量整理＋η ｜ §4〜§7, §9〜§12 ｜ 5 / 2
R7上 問17(a)(b) ｜ 融解潜熱＋顕熱＋η＋P/t逆算 ｜ §4〜§7, §9〜§12 ｜ 2 / 2
R4上 問17(a)(b) ｜ kWh→MJ＋COP＋ΔT ｜ §4, §8〜§11 ｜ 5 / 5
R1 問17(a)(b) ｜ mcΔT＋COPからP逆算 ｜ §4, §8〜§11 ｜ 2 / 3
H28 問17(a)(b) ｜ mcΔT＋COPからt逆算 ｜ §4, §8〜§11 ｜ 2 / 2
独立再解答チェック
①式を教材から選べる ②途中式を組める ③単位換算できる ④正答理由を説明できる ⑤教材外知識を補わない