## Slide 1
直流モーターはどうやって速度を変える？
速度問題は「端子電圧・電流・磁束」の関係を追う
N = (V − IₐRₐ) / (kΦ)
V = E + IₐRₐ E = kΦN T = kΦIₐ
電機子電圧制御
V を変える
磁束をほぼ一定にして速度を変える
界磁制御
Φ を変える
弱め界磁 → 速度↑・同電流トルク↓
抵抗制御
R を加える
速度↓。ただし Iₐ²R の損失
本試験の最初の判断
問題文で「何が一定か」を先に決める

## Slide 2
始動時だけは E = 0
停止中は逆起電力がない → 電機子抵抗だけでは大電流になり得る
始動直後
N = 0 → E = kΦN = 0
Istart = V / (Rₐ + Rstart)
始動抵抗は「電機子回路」に直列
例題：220 V・Rₐ=0.40 Ω・50 A以下
始動直後：Rstart = 4.00 Ω
E=100 V後：Rstart = 2.00 Ω
速度↑ → E↑ → 抵抗を段階的に減らす
頻出ミス
× 始動時にも逆起電力がある × 始動抵抗を界磁回路に入れる
○ 始動時も V = E + IₐRₐ は成立し、E=0 を代入して使う

## Slide 3
低速側は定トルク、高速側は弱め界磁
電圧制御と界磁制御を、トルク・出力までつなぐ
低速側：電機子電圧制御
Φ ≈ 一定
T = kΦIₐ → 電流上限内で定トルクの基本
高速側：弱め界磁
N ∝ 1/Φ T ∝ Φ
速度↑・トルク↓ → P=Tω がほぼ一定の基本
新幹線への接続（系列SPECで確定済みの範囲）
変圧器側で電圧を変える → 主電動機へ加わる電圧が変わる
→ 電流・トルク・速度が変化する
未確認の0系タップ数・主電動機定格値は使わない／回生・VVVF・半導体は後続Topic