## Slide 1
1. 極形式への変換・乗除算・j
直交形式
z=a+jb
極形式
z=r∠θ
r=√(a²+b²)
θ=arg(z)
a=r cosθ, b=r sinθ
加減算→直交形式
乗除算→極形式
角度は象限を確認
j=1∠90°
掛けると大きさ不変・+90°回転
R5下 機械 問5へ接続

## Slide 2
2. 正弦波 → フェーザ → Z=V/I
v(t)=√2V sin(ωt+φ)
⇔ V=V∠φ
フェーザの大きさは実効値
V=ZI, Z=V/I
|Z|=|V|/|I|
θZ=θV-θI
sin/cosを統一
cos x=sin(x+90°)
-cos x=sin(x-90°)
進み+ / 遅れ-
Z=R+jX
|Z|=√(R²+X²)
cosφ=R/|Z|
R6上 問15 / R5上 問9
最大値√2V と 実効値V を混同しない

## Slide 3
3. フェーザ加算・成立条件・本試験手順
フェーザ加算
A=10∠0°, B=10∠120°
直交形式へ戻す
A+B=10∠60°
成立条件
同じ角周波数ωの正弦波定常量
NG: ωと3ωを直接合成
R6上 理論 問9
本試験手順
①sin/cos統一 ②実効値化
③基準位相 ④表示を選ぶ
⑤乗除算 ⑥j=+90°
⑦異周波数を分離
新幹線への接続は数学例のみ
25 kV∠0°
対応: R6上9・15 / R5下5
R5上9 / R3問8
範囲外: 空間ベクトル・RLC共振・三相結線・力率改善・複素電力