## Slide 1
新幹線の速度制御を「電力変換」で読む
まず AC→DC / DC→AC / DC→DC を判定する。未確認の実車値は使わない。
架線交流
主変圧器
コンバータ
AC→DC
直流中間回路
インバータ
DC→AC
可変V・f
三相交流
誘導電動機
整流・コンバータ = AC→DC インバータ = DC→AC チョッパ = DC→DC
Nₛ = 120 f / P
試験の判断順序：①入出力のAC/DC → ②素子の制御性 → ③Lがあれば電流継続 → ④波形・平均値
対応：R8上 機械 問10 ／ Topic 06 全体

## Slide 2
三相ダイオード全波整流：6パルスと平均値
相電圧と線間電圧を区別し、最大・最小・平均を同じ基準で計算する。
6パルス出力（模式図）
60°ごとに導通対が切り替わる
V_LL = √3 V_s
Vmax = √6 V_s
Vmin = √6 V_s cos(π/6)
Vd,avg = (3√6/π) V_s
δ = (Vmax−Vmin)/Vd,avg
検算：Vmin < Vd,avg < Vmax
対応：R8上 機械 問16(a)(b)

## Slide 3
チョッパとR-L負荷：時間と電流経路を追う
通流率はオン時間の割合。L の電流は瞬時に変化できない。
直流チョッパ
T = 1 / f_s
D = t_on / T
t_on = D T
Vavg = D E
検算：0≤D≤1、0≤t_on≤T
単相ブリッジ電圧形インバータ（R-L負荷）
v₀ i₀ 通流経路
＋ ＋ Q1–Q4
＋ − D1–D4
− ＋ D2–D3
− − Q2–Q3
τ = L / R
電圧と電流の符号が逆 → 逆並列ダイオードを疑う
対応：R7上 問16(a) ／ R6上 問10・問16(a)(b)

## Slide 4
PWM・VVVF：周波数を変えると同期速度が変わる
詳細な高調波解析・ベクトル制御・回生制動には広げない。
PWM
オン時間の割合を変える
↓
平均的・実効的な出力電圧を変える
↓
チョッパの Vavg = D E が入口
VVVF
Nₛ = 120 f / P
P一定なら f ↑ → Nₛ ↑
インバータ → 可変電圧・可変周波数三相交流 → 誘導電動機
固定EXAM_ALIGNMENT 5問・7小問を可視化 ／ 固定範囲外追加 0件