## Slide 1
Topic 27 L0系①：リニア同期モータ
電験二種「機械」：同期速度・電機子反作用・同期リアクタンス・短絡比まで
三相交流
移動磁界
同期速度
同期リアクタンス
短絡比
L0系との接続
一次資料で確認するのは、ガイドウェイ推進コイルへ三相交流を供給し、移動磁界と車上超電導磁石の吸引・反発で推進する原理まで。
実極ピッチ・実推進周波数・実同期リアクタンス・実推力は、本Topicの確認範囲では真値化しない。
このTopicで解くもの
・回転機：N_s = 120f/P
・リニア機：v_s = 2τf
・電機子反作用：交差磁化 / 増磁 / 減磁
・X_s = X_a + X_l
・無負荷飽和曲線 / 三相短絡特性 / 短絡比
負荷角δ・本格フェーザ出力解析・推力式はTopic 28へ送る。

## Slide 2
1. 回転同期機を直線へ展開すると何が変わるか
同期の本質は「界磁が三相交流の作る磁界速度に追従する」こと
三相交流 → 磁界
三相巻線を空間的に120°ずらし、時間的にも120°位相差の三相交流を流す。
回転機：合成磁界は円周方向へ回転
リニア機：展開した一次側を直線方向へ移動
同期機の界磁は、その磁界速度と同期して運動する。
回転同期機
極数 P、周波数 f [Hz]
N_s = 120f / P [min^-1]
逆算
f = PN_s / 120
P = 120f / N_s
注意：Pは極対数ではなく極数。
リニア同期機
極ピッチ τ [m]
空間1周期 λ = 2τ
v_s = fλ = 2τf [m/s]
逆算
f = v_s / (2τ)
τ = v_s / (2f)
τを空間1周期と誤認しない。
単位ゲート：回転機は min^-1、リニア機は m/s。同じ「同期速度」でも単位を交換しない。

## Slide 3
2. 指定可視化：同期速度は周波数・極ピッチに比例する
すべて教材用仮定値。L0系の実極ピッチ・実推進周波数ではない
0
50
100
150
200
0
25
50
75
100
周波数 f [Hz]
v_s [m/s]
0
50
100
150
200
0
0.5
1
1.5
2
極ピッチ τ [m]
v_s [m/s]
左：τ=1.00 m → v_s=2f
右：f=50 Hz → v_s=100τ
例：τ=1.20 m、f=50 Hz → v_s=120 m/s（432 km/h換算）。この数値はL0系実運転条件ではない。

## Slide 4
3. 電機子反作用をリアクタンスとして扱う
一次試験では「作用の向き」と「X_a / X_l / X_s の役割」を分けて覚える
電機子反作用
電機子電流 I_a が作る磁界が界磁磁束へ作用する現象。
力率1付近：主に交差磁化
遅れ力率：減磁成分を持つ
進み力率：増磁成分を持つ
磁束が弱まれば内部誘導起電力は低下、強まれば上昇。
等価リアクタンス
発電機の標準表現
E = E_0 − jX_a I_a
X_a：電機子反作用リアクタンス
X_l：漏れリアクタンス
X_s = X_a + X_l
抵抗無視では jX_s I_a を主なリアクタンス降下として扱う。
本試験標準例
6極、50 Hz
X_a=1.8 Ω/相、X_l=0.2 Ω/相
N_s = 120×50/6
= 1000 min^-1
X_s = 1.8+0.2
= 2.0 Ω/相
I_a=100 Aなら X_s I_a=200 V/相
負荷角δを導入して出力・推力を求める解析は、ここでは追加しない。

## Slide 5
4. 二次試験：試験手順 → 短絡比 → 同期インピーダンス
R6二次「機械・制御」問1に対応する記述＋計算手順
無負荷飽和曲線
1 電機子端子を開放
2 定格速度で回転
3 界磁電流 I_f を変化
4 無負荷端子電圧を測定
5 I_f―端子電圧を作図
高界磁側では磁気飽和で増加が鈍る。
三相短絡特性
1 三相端子を短絡
2 定格速度で回転
3 界磁電流 I_f を変化
4 持続短絡電流 I_sc を測定
5 I_f―I_sc を作図
標準問題ではほぼ直線として扱う。
短絡比からΩ値へ
K = I_f0 / I_fsc = I_sc0 / I_n
Z_s(p.u.) = 1 / K
Z_base = V_n² / S_n
Z_s[Ω] = Z_s(p.u.) × Z_base
R_aがあれば
X_s = sqrt(Z_s² − R_a²)
複合例題
V_n=6.6 kV、S_n=5.0 MVA、I_f0=220 A、I_fsc=200 A、R_a=0.80 Ω/相 → K=1.10、Z_s=0.909 p.u.、Z_base=8.712 Ω、Z_s=7.92 Ω/相、X_s≈7.88 Ω/相
pu と Ω、線間電圧と三相容量の基準を混同しない。

## Slide 6
5. 過去問対応と品質ゲート
固定EXAM_ALIGNMENTを変えず、一次18＋二次5＝23答案要素へ接続
R7 一次「機械」問1
界磁 / 電機子反作用 / 内部誘導起電力 / 漏れリアクタンス
5要素
R6 一次「機械」問1
交差磁化 / 増磁 / 減磁 / 誘導起電力変化
5要素
H29 一次「機械」問1
極数 / 周波数 / 同期速度 / 電機子反作用
3要素
H21 一次「機械」問5
E=E0−jXaIa / Xa / Xl / Xs
5要素
R6 二次「機械・制御」問1
無負荷飽和 / 三相短絡 / 短絡比 / 同期インピーダンス
5要素
ゲート接続
固定5問：5/5
一次：18/18
二次：5/5
合計：23/23
SPEC / 境界
必須7項目：7/7
指定可視化：2/2
Topic 28先取り：0
未確認実車値真値化：0
次工程：完成後clean blind独立再解答。PowerPoint完成だけではTopic 27をcompletedにしない。
Topic 21の48.0 / 48.1 N·mは過去問固有丸め差。一般式 P=Tω、ω=2πN/60 は変更しない。