## Slide 1
34 COMTRAC② 進路をどう自動制御する？
1
公開資料の「進路制御」を、電験三種の論理回路・条件判定へ接続
COMTRAC / PRC
進路制御・運行表示
条件を 0 / 1
に置換
AND / OR / NOT
で論理判定
許可 / 不許可
固定範囲
AND・OR・NOT / 真理値表
多段論理回路・入力波形
真理値表→論理式
条件判定・インターロック一般原則
固定EXAM_ALIGNMENT：5問・6答案要素
R7上 機14：多段回路・出力波形
R6下 機18(a)(b)：真理値表・多段回路
R5下 / R2 / H27 機14：真理値表→論理式
※ 教材用の論理式・条件モデルは実COMTRAC内部仕様を示さない。

## Slide 2
AND・OR・NOT：条件判定の三要素
2
AND Y=A・B
全入力1 → 1
OR Y=A+B
少なくとも1入力1 → 1
NOT Y=¬A
入力を反転
2入力真理値表
A B │ AND OR
0 0 │ 0 0
0 1 │ 0 1
1 0 │ 0 1
1 1 │ 1 1
NOT：0→1、1→0
条件を論理式へ
必要条件 → AND
代替条件 → OR
禁止条件 → NOT
学習用モデル Y = A・(B+C)・¬D
論理ORの 1+1 は 1。算術加算ではない。

## Slide 3
多段論理回路・入力波形：中間信号へ分けて追う
3
多段回路は中間信号へ分ける
X = A・B
W = ¬C
Y = X + W
入力側 → X,W → 最終Y の順に計算
入力波形の解法
① 全変化時刻を拾う
② 時間軸を区間分割
③ 各区間を0/1化
④ 中間信号を順に計算
⑤ YをLow/Highへ戻す
例：X=A・B, W=¬C, Y=X+W
区間 A B C │ X W Y
t0–t1 1 1 1 │ 1 0 1
t1–t2 1 1 0 │ 1 1 1
t2–t3 0 1 0 │ 0 1 1
入力が変わってもYが必ず反転するとは限らない。
各区間で中間信号から再計算する。

## Slide 4
真理値表→論理式 / インターロック
4
A. 真理値表→論理式
① 特徴的な行を選ぶ
② 候補式へ0/1を代入
③ 不一致候補を除外
④ 別行で再確認
⑤ 必要な行で一致→確定
3入力: 2³=8行 / 4入力: 2⁴=16行
B. インターロック一般原則
Yp = P・¬Q
Yq = Q・¬P
P=Q=1 → Yp=0, Yq=0
両出力が同時に1にならない
固定過去問
R5下 機14
R2 機14
H27 機14
→ 真理値表→式
R7上 機14
R6下 機18
→ 多段回路・条件判定
出典・参照（2026-09-16）
電気技術者試験センター：第三種過去問題・解答 / e-sysnet：論理回路・AND・シーケンス・禁止回路
電験王：R7上14, R6下18, R5下14, H27-14 / 電験三種まとめました：R2 機械14
JR東海：安全・安定輸送の確保 / JR東海情報システム：COMTRAC
※ 具体的論理式・判定順序・実インターロック条件は公開根拠がないため断定しない。