## Slide 1
22 E5系 再粘着制御：すべりと速度差を分ける
第二種の誘導機・速度差・トルク応答へ接続。実車未確認値は使わない。
誘導電動機側：回転磁界と回転子
同期速度 N_s = 120 f / P
すべり s = (N_s − N) / N_s
逆算 N = (1 − s) N_s
相対速度 ΔN_slip = s N_s ／ 滑り周波数 f₂ = s f
T∝s は小すべり域等の条件が明示された場合だけ
車両側：車輪周速度と車体基準速度
車輪周速度 v_w = r ω_w
速度差 e_v = v_w − v_ref
力行で e_v が正方向へ増大 → 空転側
制動で車輪周速度が基準より低下 → 滑走側
e_v を誘導機すべり s と同一視しない
f・P
N_s
s
v_ref
v_w
e_v
過去問hook（正答そのものは保存しない）
H28一次：車輪回転速度差と誘導機性質 ／ R2一次：ω_m=(1−s)ω_s ／ R7二次：sとN ／ R2二次：相対速度・f₂=sf
SPEC固定項目: 回転原理・すべり定義・式・すべりとトルク定性

## Slide 3
指定可視化 1：粘着限界―速度
学習用仮定：W=80 kN、μ(v)=0.24−0.00030v、0≤v≤200 km/h。実車値ではない。
14.0
15.5
17.0
18.5
20.0
0
50
100
150
200
F_ad,max [kN]
代表点
0→19.2 kN
50→18.0 kN
100→16.8 kN
150→15.6 kN
200→14.4 kN
読み方
μ(v)の仮定に従い粘着限界が変化。
指令力・指令トルクを限界値と比較する。
F_ad,max(v)=μ(v)W ／ source再生成条件5点を一致確認

## Slide 4
指定可視化 2：指令トルク―粘着限界
学習用仮定：v=100 km/h、r=0.43 m → T_ad,max=7.224 kN·m。
5.0
5.8
6.5
7.2
8.0
0
1
2
3
4
5
6
T [kN·m]
青：T_cmd
橙：T_ad,max
時系列の判定
t=0,1：限界内
t=2：7.8 > 7.224 → 空転側
t=3,4：5.5へ低減・収束待ち
t=5,6：6.0→6.5へ復帰
判定手順
①限界計算 ②指令比較 ③力行/制動 ④速度差の増減へ接続
固定SPEC外の実車制御値は追加せず、sourceの7時点を一致確認

## Slide 5
指定可視化 3：簡略再粘着応答とフィードバックの読み方
速度差 e_v と指令トルクを同じ時間軸で追い、検出→低減→収束→復帰を確認する。
0.0
5.0
0.3
5.8
0.6
6.5
0.9
7.2
1.2
8.0
0
1
2
3
4
5
6
e_v [m/s]
T_cmd
青：e_v
橙：T_cmd
簡略応答
t=2：空転側 e_v=0.8
t=3：e_v=1.2・トルク低減
t=4：e_v=0.7へ収束
t=5：復帰開始
t=6：e_v=0.1・再粘着側
ゲイン変更は3点を分離
1. 定常速度偏差
2. 立上り・収束の速さ
3. 減衰・振動性
「ゲイン増加＝全て改善」としない
H21二次の3答案要素へ接続 ／ 固定5問・11答案要素をSlides 1–5でカバー