## Slide 1
300系① 誘導電動機：回転磁界からすべりへ
三相交流
120°ずれた3相電流
回転磁界
ns = 120 f / p
回転子
相対速度 → 誘導電流
→ 電磁トルク
すべり s = (ns − n) / ns
0 < s < 1：電動機 s < 0：発電機 f2 = s f
出典: 電気技術者試験センター R6上 機械 問3・問4 / e-sysnet（参照 2026-08-29）。図は自作。

## Slide 2
本試験の解法アルゴリズム
1. f と極数 p
→ ns を出す
2. n または s
→ s=(ns−n)/ns
3. 必要なら
f2 = s f
4. P と n なら
T=P/ω
条件分岐
Y-Δ始動：T ∝ V² → Y始動トルクはΔ直入れの約1/3
巻線形・低すべり域：T ∝ s、同一トルクで r2 / s = 一定
V/f制御：周波数で同期速度を変え、V/f一定で磁束を概ね一定に保つ
出典: 電気技術者試験センター R6上 問4・問15、R5下 問4・問15 / e-sysnet（参照 2026-08-29）。

## Slide 3
誘導機の電力分配：損失をすべりで読む
二次入力 P2
空隙を越えて回転子へ
二次銅損 Pc2
Pc2 = s P2
機械的変換 Pm
Pm = (1−s) P2
例：P2=50 kW, s=0.04 → Pc2=2.0 kW, Pm=48 kW
すべりが小さい通常運転では、二次入力の大部分が機械出力へ変換される。
出典: e-sysnet「三相誘導電動機の理論と等価回路」（参照 2026-08-29）。模式図・例題は自作。

## Slide 4
300系への接続：交流電動機＋インバータ
300系（メーカー一次資料）
・270 km/h運転用として開発
・交流電動機を採用
・コンバータ／インバータ制御
・アルミ車体で約25%軽量化
電験へ転用する観点
周波数 f → 同期速度 ns
すべり s → 実回転速度 n
インバータ → f と V を制御
実車未公開の滑り・内部定数は仮定しない
出典一覧
日本車輌製造「JR東海300系新幹線」 https://www.n-sharyo.co.jp/business/tetsudo/pages/jrc300.htm
鉄道総研 車両ニュースレター https://www.rtri.or.jp/rd/news/vehicle/vehicle_201910.html
電気技術者試験センター https://www.shiken.or.jp/chief/third/qa/
参照日: 2026-08-29。外部画像なし。図・構成は自作。