## Slide 1
04 微分による極値・最適条件
電験二種：停留点だけでなく、定義域・端点・微分不能点まで含めて最適点を判定する
極値判定の順序
1. 最大化・最小化する量を f(x) に整理
2. x の物理的な定義域を確認
3. 微分可能な内点で f'(x)=0
4. f' の符号変化 / f'' で判定
5. 端点・微分不能点も比較
候補を出す
f'(x)=0 は『候補』であって確定ではない
判定する
f'：+→− なら極大、−→+ なら極小
f''(x₀)<0 なら極大、>0 なら極小
取りこぼさない
R>0, s>0 などの定義域を先に確認
端点・微分不能点も候補に入れる
固定範囲：一変数関数の極値／二階微分判定／パラメータ依存

## Slide 2
最大電力・最大効率：最大化を一変数最適化へ変える
R7一次理論 問5・問3、R8一次機械 問3への接続
最大電力
P(R)=16R/(R+1)²
dP/dR=0 → R=1 Ω
R<1: P↑ → R=1: 最大 → R>1: P↓
Pmax=4 W
交流RL負荷
P(R)=RE²/{R²+(ωL)²}
R=ωL で最大電力
コンデンサ接続時は L,C,ω を固定し R だけ最適化
変圧器の最大効率
η=αPN/(αPN+Pi+α²PcN)
= PN/{PN+Pi/α+αPcN}
↓ 分母の可変部を最小化
g(α)=Pi/α+αPcN
g'(α)=−Pi/α²+PcN=0
Pi=α²PcN=Pc
最大効率条件：鉄損＝実負荷時銅損
注意：鉄損＝定格銅損ではない。

## Slide 3
誘導電動機：最大トルク点と最大トルク値は別に読む
R7一次機械 問2、R3二次 機械・制御 問1への接続
最大トルク時滑り
sₘ = r'₂ / √(r₁²+X²)
r'₂ を2倍 → sₘ も2倍
最適点はパラメータで移動する
二次で使える判定
D(s)=s(r₁²+x²)+2r₁r'₂+r'₂²/s
D'(s)=0, D''(s)>0
D が最小 → 元のトルク T は最大
最大値のパラメータ依存
整理後の Tₘ に r'₂ が現れない
r'₂ を変えても Tₘ は不変
「最大となる位置」と「最大値」を分けて読む
品質ゲート上の要点
s>0 の定義域を使って正根を採用
f' の +→− または D''>0 で最大を確認
式の意味・条件まで説明できること
多変数最適化・数値最適化は先取りしない。

## Slide 4
解法フロー：停留点がない最適点も拾う
R7二次 機械・制御 問1の |E−1| を含め、固定EXAM_ALIGNMENT 6問・18項目へ接続
1
目的量を f(x) に整理
2
定義域を確認
3
パラメータを固定
4
f'(x)=0 で内点候補
5
符号変化 / f'' で判定
6
端点・微分不能点を比較
7
元の式へ戻して最大・最小値
8
単位・条件・依存を確認
I(E)=|E−1|/Xs
E=1.0 p.u. 微分不能点・最小
微分不能点の例
E=1.0 p.u. で I=0
ここでは dI/dE=0 を使わない
品質ゲート：一次4問＋二次2問、計6問・18対象項目。