## Slide 1
ATC③ 新幹線をどう自動で減速させる？
試験論点：速度照査・フィードバック・論理判断・フェイルセーフ
ATCの速度制御を「一般的な制御系」として読む
許容速度
速度パターン
比較・照査
ブレーキ指令
列車速度
速度検出
検出値を戻す（負帰還）
車上
地上側から受ける情報
または先行列車位置情報
車上で速度照査
必要なら自動ブレーキ
世代差はJRTT公開範囲のみ。内部回路・しきい値・減速度は推定しない。
根拠：JRTT「信号」／電気技術者試験センター 第三種過去問（R8上・R7下・R6上/下）

## Slide 2
負帰還とブロック線図
R8上 機械 問13：内部信号を書いて C/R を導出する
基本形
R
+
−
G
C
H
E = R − HC
C = GE ⇒ C/R = G/(1+GH)
固定過去問型
e = R − x x = e/(jωT₂) C = x + (T₁/T₂)e
1 e と x の関係を連立
e/R = jωT₂/(1+jωT₂)
x/R = 1/(1+jωT₂)
2 C/R へ代入
C/R = x/R + (T₁/T₂)(e/R)
C/R = (1 + jωT₁) / (1 + jωT₂)
試験手順：図を暗算しない → 内部信号を置く → 加え合わせ点の符号を式にする
根拠：電気技術者試験センター R8上 機械 問13／Topic 32 source §3〜§5・§12・§14

## Slide 3
一次遅れの周波数応答とP・I・D
R7下 機械 問18(a)(b)／R6下 機械 問13
一次遅れ W(jω)=K/(1+jωT)
log ω
利得[dB]
20log₁₀K
ωc = 1/T
−20 dB/dec
K=10, T=0.2 s → 低周波利得 20 dB、折点 5 rad/s
P・I・Dの試験上の結び付け
動作
見ている量
固定過去問での要点
P
現在の偏差
定常・過渡の両方へ影響
I
偏差の積分
定常特性を改善
D
偏差の変化速度
過渡特性を改善
試験の読み順
① K → 低周波利得 ② T → 折点 ③ 一次遅れ → 折点後 −20 dB/dec
PIDは「I=定常、D=過渡」をまず固定
根拠：電気技術者試験センター R7下 機械 問18(a)(b)、R6下 機械 問13／Topic 32 source §6・§7・§12・§13

## Slide 4
論理判断と安全側制御
R6下 機械 問14／R6上 機械 問13：AND・OR・NOT、シーケンス、インタロック
論理式は制御入力 C で場合分けする
X = A·C + B·NOT(C)
C = 0
X = B
C = 1
X = A
タイムチャートは入力変化点ごとに区切る
区間
A
B
C
X
1
1
0
0
0
2
0
1
0
1
3
1
0
1
1
安全側へ倒す一般原則
シーケンス制御
条件・順序で動作
フィードバック制御
出力を検出して戻す
インタロック
危険な同時成立を防ぐ
フェイルセーフ
故障時も危険側へ移行させない
注意：この論理式やPID式を「実際の新幹線ATC内部回路」とは扱わない。
固定EXAM_ALIGNMENT可視化 6/6
出典一覧：
・電気技術者試験センター 第三種電気主任技術者試験 R8上／R7下／R6上・下
・JRTT「信号」 https://www.jrtt.go.jp/construction/technology/signal.html
・RTRI 信号システム研究室／鉄道信号の安全性・信頼性技術 公開情報
・参考：e-sysnet、電験三種まとめました、電験王3（参照日 2026-09-15）
固定範囲外追加 0件／未確認ATC実車値追加 0件