## Slide 1
0系⑥ 主回路全体の電力・損失・効率
固定EXAM_ALIGNMENT：一次3問＋二次2問｜数値は教材用仮定値
架線入力
P_line
→
主変圧器
−P_Tloss
→
整流器
−P_Rloss
→
主電動機
−P_Mloss
→
軸出力
P_shaft
P_shaft = P_line − P_Tloss − P_Rloss − P_Mloss
η_total = P_shaft / P_line
試験の要点
固定損と負荷依存損を分け、入力→損失→出力を一度ずつ追う。二重計上しない。

## Slide 2
機器別損失内訳
例題1：P_line = 1200 kW（教材用仮定値）
主変圧器
36 kW
整流器
24 kW
主電動機
72 kW
機械損
12 kW
ΣP_loss = 144 kW
P_shaft = 1056 kW
η_total = 88.0 %
主電動機72 kW = 銅損54 + 鉄損18。未確認0系実車値ではない。

## Slide 3
負荷率―総合効率
P_shaft=800x, P_loss=30+20x+75x²（教材用モデル）
0.2
81.2%
0.4
86.5%
0.632
87.4%
0.8
87.2%
1
86.5%
負荷率 x
最大効率点
x = √(30/75) ≈ 0.632
η_max ≈ 87.4 %
低負荷：固定損の比率が大きい／高負荷：x²損失が増える

## Slide 4
車輪側出力の境界と損失感度
未確認の駆動系損失は実車値として置かない
P_wheel = P_shaft − P_drive_loss
理想伝達の基準線
P_drive_loss = 0 と明記
実車の車輪側出力とはみなさない
入力
軸
車輪(理想)
条件変更時の損失比較
x = 0.80 で1項だけ変更
二乗損係数 75 → 60 kW（−20%）
基準
94.0 kW
変更後
84.4 kW
差 9.6 kW
「0系の改良効果」ではなく、計算条件変更による感度比較。