## Slide 1
Topic 04 200系のサイリスタ制御を計算する｜解法マップ
固定EXAM_ALIGNMENT：一次2問＋二次3問／12小問 ※未確認の200系実車値・仕様外論点は追加しない
A｜位相制御 → 平均直流電圧
理想条件：三相正弦波・Id連続・転流重なり無視
Vd = 6/(2π)∫[α−π/6→α+π/6]√2V cosθ dθ
= (3√2/π)V cosα ≒ 1.35V cosα
α=0：最大・ダイオード相当 0≤α≤π/2：Vd≥0
電流：Id／IT(av)／IT(rms)／交流線電流を区別
理想三相：IT(av)=Id/3, IT(rms)=Id/√3 R01抵抗負荷：IT(av)=V/(√2πR)(1+cosα)
B｜有効・無効電力／力率／高調波
H30条件：P=VdId=(3√2/π)VId cosα
I1=(√6/π)Id S1=√3VI1 Q1=S1 sinα
基本波力率=P/S1=cosα ≠ 高調波込みの総合力率
高調波：半導体変換器が発生源／過熱・振動・誤動作等
※次数詳細・補償設計は扱わない
C｜直流主電動機への接続（教材比較モデル）
Vd(α)=Vd0 cosα
Ia(α)={Vd0 cosα−E}/Ra T(α)=kΦIa(α)
E・Ra・kΦ一定、Ia≥0：α↑ → Vd↓ → Ia↓ → T↓
3グラフ：α−Vd／α−Ia／α−T
※未確認の200系回路定数は代入しない
D｜一次・二次を通す解法手順
①回路・負荷・電圧種別 → ②60°区間積分でVd
③電流の対象を確認 → ④P=VdId
⑤必要ならI1,S1,Q1 → ⑥Ia=(Vd−E)/Ra → T=kΦIa
⑦基本波力率と総合力率を検算
次工程：完成教材だけで固定5問・12小問を独立再解答
追加しない：チョッパ／PWM／インバータ／回生・逆変換／能動フィルタ補償設計／サイクロコンバータ固有制御