## Slide 1
偏微分と全微分：まず固定量を読む
偏微分：1変数だけを変える
∂y/∂x ＝ z を固定した x の局所変化率
例 W(I₁,I₂,θ), I₁,I₂一定 → ∂W/∂θ = −M₀I₁I₂sinθ
全微分：複数の微小変化を足す
dy=(∂y/∂x)dx+(∂y/∂z)dz
例 Zₓ={k/(1−k)}Zₛ
dZₓ={Zₛ/(1−k)²}dk+{k/(1−k)}dZₛ
判断：変数列挙 → 固定量/変化量 → 1変数なら偏微分、複数なら全微分
電験二種・電気数学｜Topic 03
1

## Slide 2
時間依存が入ると全時間微分
Φ₁ = L₁I₁ + M₀I₂cosθ
I₁=I₁(t), I₂=I₂(t), θ=θ(t) なら
dΦ₁/dt = L₁ dI₁/dt + M₀cosθ dI₂/dt − M₀I₂sinθ dθ/dt
I₁,I₂一定かつ θ=ωt なら
dΦ₁/dt = −ωM₀I₂sinθ
頻出ミス：θ=ωt の係数 dθ/dt を落とす／時間変化する量を勝手に固定する
問題条件で 0 になる項を判断する。
電験二種・電気数学｜Topic 03
2

## Slide 3
一次近似と相対感度
一次近似：Δy ≈ dy（有限変化での厳密式ではない）
R=K[(n₀+δ)(p₀+δ)−n₀p₀]=K(n₀δ+p₀δ+δ²)
p₀/n₀≪1, δ/n₀≪1 を確認 → R≈Kn₀δ
相対感度：Sₓʸ=(x/y)(∂y/∂x)
G=A/(1+AH) のとき
Sᴬᴳ=1/(1+AH), Sᴴᴳ=−AH/(1+AH)
AH=100 → Sᴬᴳ≈0.0099, Sᴴᴳ≈−0.9901
|AH|≫1 なら A には低感度。ただし H にまで低感度ではない。
電験二種・電気数学｜Topic 03
3

## Slide 4
過去問対応マップと参照元
R7 一次 理論 問2 (2)〜(5)：偏微分／全時間微分 ∂W/∂θ, dΦ/dt
R7 一次 理論 問4 (1)〜(3)：全微分／一次近似 Zₓ={k/(1−k)}Zₛ
R6 一次 理論 問8 (1)〜(3)：近似／相対感度 G=A/(1+AH)
R1 一次 理論 問1 (1)〜(4)：時間偏微分 J=∂D/∂t
H21 一次 理論 問7 (1)〜(2)：一次近似 二次微小項の除外
一次資料：電気技術者試験センター（R7/R6/R1/H21 一次理論）
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
参考：denken-ou.com / e-sysnet.com / オーム社 参照日 2026-09-13
詳細URL・公式解答照合は source Markdown の EXAM_ALIGNMENT を正本とする。
新幹線は概念モデル y=f(V,f,s,…) の全微分まで。未確認実車値・極値・微分方程式・一般行列・最適化は追加しない。
電験二種・電気数学｜Topic 03
4