## Slide 1
COMTRAC① 運行管理を「データの更新」として見る
計画データ
発着時刻・発着番線・列車順序
状態データを更新
列車番号・列車位置をデータ例として扱う
条件に応じた処理
変数・代入・分岐・反復
伝送・表示
必要な情報を相手へ届ける
電験で学ぶ骨格
2進数でデータを表現する
変数を更新し、条件分岐と反復を追跡する
標本化・量子化・符号化、伝送用語を区別する
境界：COMTRAC内部のbit割当・更新周期・通信速度・プロトコルは断定しない。
出典: JR東海「安全・安定輸送の確保」「電気・システム系統」／図は公開範囲を試験論点へ接続した教材模式図

## Slide 2
2進数とA-D変換 固定過去問に直結する基本
2進数
(101101)₂ = 32+8+4+1 = 45
53 = 32+16+4+1 → (110101)₂
n bitで表せる符号数 = 2ⁿ
A-D変換
標本化 → 量子化 → 符号化
標本化条件：fₛ ≥ 2 fmax
標本化周期：Tₛ = 1/fₛ
対応：R1 機械 問14（2進数の加減算・基数変換）／R4下 理論 問14（標本化・量子化・符号化・ディジタル伝送）
試験ポイント：最右桁は2⁰。標本化→量子化→符号化の順序を崩さない。
固定EXAM_ALIGNMENT 5問のうち R1機械14・R4下理論14 を可視化

## Slide 3
フローチャートとデータ伝送 更新順序を追う
フローチャート追跡例
初期値 A=8, B=3
1周目 A←A+B = 11 → B←2B = 6
2周目 A=17 → B=12
3周目 A=29 → B=24
4周目 A=53 > 30 なので終了
出力：(A,B)=(53,24)
条件成立後はBを更新しない。
伝送用語
雑音：信号に不要に重なる成分
多重化：複数情報を一つの伝送路で扱う
変調：情報に応じ搬送波の性質を変える
変調波：変調後の波
圧縮：データ量を減らす
対応：R7下 機械14／R5上 機械14／R4下 機械13
固定範囲：変数・代入・条件分岐・反復、伝送路・雑音・多重化・変調・標本化・圧縮

## Slide 4
固定5過去問の対応 5 / 5を教材内で可視化
R7下 機械 問14 フローチャート・変数更新 → Slide 3 PASS
R5上 機械 問14 フローチャート・反復 → Slide 3 PASS
R4下 機械 問13 伝送路・雑音・多重化等 → Slide 3 PASS
R4下 理論 問14 標本化・量子化・符号化 → Slide 2 PASS
R1 機械 問14 2進数・基数変換 → Slide 2 PASS
固定EXAM_ALIGNMENT要求事項：5 / 5 可視化
追加しない
Topic 34
AND / OR / NOT
真理値表
インターロック
進路制御
Topic 35
運転整理
番線変更
冗長化
未確認COMTRAC内部仕様
出典: 電気技術者試験センター公式過去問・JR東海一次資料・e-sysnet・電験三種まとめました・電験王3