## Slide 1
02
ベクトルは成分まで落として使う
成分表示
v = vx ex + vy ey + vz ez
|v| = √(vx²+vy²+vz²)
単位ベクトル = v / |v|
基底 ex, ey, ez は方向。vx, vy, vz は成分。
本試験でやること
1 座標系と正方向を固定
2 ベクトルを成分化
3 必要方向へ射影して成分を取り出す
4 符号と単位を検算
対応: R8 理論 問1 / R1 理論 問5

## Slide 2
02
内積で射影、外積で方向を決める
内積 = 射影
a・b = |a||b|cosθ
an = a・n
cosθ は「その方向へどれだけ乗るか」
外積 = 向きと大きさ
F = q(v × B)
|v×B| = |v||B|sinθ
右手則で v×B を決める。q<0 なら力 F は反転。
対応: R8 理論 問2 / R7 理論 問7

## Slide 4
02
本試験は「成分化 → 必要成分だけ残す」
標準解法アルゴリズム
1 座標系と正方向を固定
2 ベクトルを成分化
3 射影→内積 / 方向→外積 / 座標変更→回転
4 対称性で不要成分を消す
5 符号・単位を検算
120°ベクトル
平衡した3本は120°ずつ回転し、幾何学的な合成は0。
R8 問1 射影・成分
R8 問2 外積・対称性
R7 問2 回転・cosθ
R7 問7 q(v×B)
R1 問5 r と x,y成分
次: 完成教材だけで5問を独立再解答