## Slide 1
Topic 17 パワー半導体の損失比較
導通損失
Pcond ≈ Von·D·I
または Irms,on²·Ron
モデルを混在させない
スイッチング損失
Eon/off = ∫v(t)i(t)dt
Psw = fs(Eon+Eoff)
fs = 1/T
オフ損失
Poff ≈ Voff·Ileak(1−D)
「オフ=必ず0 W」ではない
IGBT / MOSFET：ゲートでオン・オフする自己消弧形素子
逆並列ダイオード：誘導性負荷の還流経路
→ 損失計算の前に「どの素子を電流が流れるか」を決める
素子電流・スイッチング → 損失 → 発熱
→ 接合温度・冷却 → 変換効率
Tj = Ta + Ploss Rθ η = Pout/(Pout+Ploss)
二次試験型の順序
①電流方向 → ②IGBT/ダイオード通流 → ③各状態の端子電圧 → ④Va=D V1+(1−D)V2 → ⑤0≤D≤1
問題文が「スイッチング損失を無視」と指定したら、損失項を勝手に追加しない。
教材用一般モデル。700系の未確認実車値は使用しない。

## Slide 2
電流―導通損失：モデルで増え方が変わる
素子電流 I [A]
導通損失 Pcond [W]
Von=2.0 V
Ron=8.0 mΩ
共通条件 D=0.60
一定オン電圧モデル
Pcond,A = 1.20 I
オン抵抗モデル
Pcond,B = 0.0048 I²
交点：I=250 A, P=300 W
試験での判断
・Von型かRon型かを先に確認
・通流率Dを二重に掛けない
・逆並列ダイオード区間は別素子として扱う

## Slide 3
スイッチング周波数―損失：1回のエネルギー × 回数
スイッチング周波数 fs [Hz]
損失 [W]
Psw
Ptotal
共通条件
Eon+Eoff = 0.12 J/回
Pcond = 240 W
Psw = 0.12 fs
Ptotal = 240 + 0.12 fs
熱・冷却への接続
Tj = Ta + Ploss Rθ
Rθを下げる → 同じ損失でも温度上昇を抑制
ソフトスイッチング
切替中の v(t)i(t) 重なり面積を小さくし、Eon/Eoffを低減

## Slide 4
出力―変換効率と二次試験への接続
出力 Pout [kW]
変換効率 η [%]
η
一般仮定モデル
V=1000 V, D=0.60, Von=2.0 V
fs=2.0 kHz, Eon+Eoff=0.12 J
I=Pout/V, Psw=240 W
η=Pout/(Pout+Ploss)
※実車効率曲線ではない
H24二次型：可逆チョッパ
1 電流方向を決める
2 通流するIGBT/ダイオードを決める
3 電圧降下を含め Vstate1, Vstate2
4 Va = D Vstate1 + (1−D)Vstate2
5 直流機側 E+RaIa と接続
6 0≤D≤1 から速度範囲を判定
「損失無視」の指定はそのまま守る。