## Slide 1
01
軌道回路を「一般交流回路」として解く
Topic 35｜ATC① 軌道回路の回路解析｜固定5問・25答案要素
信号源 Vth, Zth
受信器 ZR
レール等価インピーダンス Zr = Rr + jXr
車輪・車軸短絡 Zs
回路状態
複素Z
解法選択
受信V / I
増減比較
安全原則
SPEC固定7項目
軌道回路
レールZ
車軸短絡
受信レベル
信号電流
回路条件
フェイルセーフ
• 固定過去問は軌道回路そのものではなく、網目法・RLC・ブリッジ・漏れ・テブナン等価という一般回路理論を測る。
• 搬送周波数・変調・S/NはTopic 36、速度制御はTopic 37。未確認実設備値は使わない。
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.jrtt.go.jp/construction/technology/signal.html
https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/rd47100201.html

## Slide 2
02
レールを複素インピーダンスで読む
R7一次「理論」問3・問4｜R+jX を途中で絶対値にしない
Zr = Rr + jXr
XL = jωL = j2πfL
ZC = 1/(jωC) = −j/(ωC)
Re
jIm
Z = 3+j4
R = 3
X = 4
|Z| = √(R²+X²)
∠Z = atan(X/R)
計算規則
• 直列：Ztotal = ΣZk
• 並列：1/Zp = Σ(1/Zk)
• 電流：I = V/Z（フェーザ）
• ∠I = ∠V − ∠Z
典型ミス
• 位相を捨ててから合成しない
• 4+j5 を 9 Ω と置かない
• 受信電圧と受信電流を区別する
固定接続：R7一次 問3 / 問4 → 複素Z・位相・平衡条件
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd45/rd4540/rd45400111.html
https://e-sysnet.com/
https://denken-ou.com/

## Slide 3
03
テブナン等価で「受信端だけ」を取り出す
R5一次「理論」問4｜列車なし時の最小モデル
Vth
Zth
Zr
ZR
受信端 VR
I = Vth / (Zth + Zr + ZR)
VR = Vth·ZR / (Zth + Zr + ZR)
基礎例題：列車なし
• Vth = 12 V
• Zth = 2 Ω, Zr = 4 Ω, ZR = 18 Ω
• Ztotal = 24 Ω
• I = 12/24 = 0.500 A
• VR = 0.500×18 = 9.00 V
再利用できる解法
• ① 負荷を外し、開放端電圧 Vth
• ② 独立電圧源→短絡、独立電流源→開放で Zth
• ③ ZR / Zs / 漏れ枝を接続
• ④ I = Vth/(Zth+ZL)
• ⑤ 端子電圧・枝路電流を戻す
検算：2I + 4I + 18I = 12 V。未確認の実設備値は導入しない。
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/rd47100201.html
https://e-sysnet.com/
https://denken-ou.com/

## Slide 4
04
車軸短絡で「全電流↑・受信電流↓」が同時に起こる
車軸短絡は受信器と並列の低インピーダンス枝として扱う
Zp = ZR·Zs / (ZR + Zs)
Vp = Vth·Zp / (Zth + Zr + Zp)
IR = Vp / ZR
列車なし
• Vth=10 V
• Zth=2 Ω, Zr=4 Ω, ZR=20 Ω
• I0 = 0.3846 A
• VR0 = 7.692 V
車軸短絡あり
• Zs = 0.5 Ω（仮定値）
• Zp = 0.4878 Ω
• I = 1.541 A
• VR = 0.7519 V
• IR = 0.03759 A
• Is = 1.504 A
kV = 0.7519 / 7.692
= 0.09775 ≈ 9.78 %
全回路電流 0.3846 → 1.541 A ↑
受信器電流 0.3846 → 0.03759 A ↓
短絡だから「電流がゼロ」ではない。短絡枝へ分流するため、受信器に現れる電圧・電流が低下する。
受信しきい値の実値は一次資料未確認のため数値化しない。
Notes: Sources:
https://www.jrtt.go.jp/construction/technology/signal.html
https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/rd47100201.html
https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd45/rd4540/rd45400111.html

## Slide 5
05
枝路が増えたら、網目法・ブリッジ・漏れで整理する
R8一次 問3 / R7一次 問4 / R6一次 問6
A. 網目電流法：共有枝は差電流
I₁ ↻
↺ I₂
Zc
共有枝：Zc(I₁ − I₂)
B. ブリッジ平衡
Z1
Z2
Z3
Z4
平衡：Z1·Z3 = Z2·Z4
C. 漏れ枝：未知の並列経路
ZR
Zleak
Zp = ZR || Zleak
• 枝が少ない→直並列／ループ明瞭→網目法／接続点明瞭→節点法／受信端だけ→テブナン。
• 漏れ・浮遊容量は「本来ない枝路が測定結果を変える」と読む。漏れインピーダンスは仮定値であり、実設備値ではない。
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/rd47100115.html
https://e-sysnet.com/
https://denken-ou.com/

## Slide 6
06
本試験では「状態→Z→解法→受信量→検算」で処理する
固定5問・25答案要素を6枚へ接続／Topic 36・37は先取りしない
1 状態
2 複素Z
3 解法選択
4 V・I
5 比較
6 検算
固定過去問 → このPowerPointの接続先
R8一次 理論 問3
網目法・共有枝
slide 5
R7一次 理論 問3
RLC・位相
slide 2
R7一次 理論 問4
ブリッジ平衡
slides 2 / 5
R6一次 理論 問6
浮遊容量・漏れ
slide 5
R5一次 理論 問4
テブナン等価
slide 3
フェイルセーフの境界
• 回路解析：故障・短絡・断線・漏れで V / I がどう変わるか。
• フェイルセーフ：故障時も危険側へ進まないよう設計する原則。
• 「受信電圧が下がれば必ず安全」「全故障で列車あり判定」は未確認実装への一般化なので書かない。
SPEC固定7項目：7 / 7収録
固定5問・25答案要素：25 / 25 connected
Topic 21：P=Tω、ω=2πN/60 は変更なし。H26二次の48.1/48.0 N·m差はπ=3.14相当の過去問固有丸め差。
Notes: Sources:
https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/
https://www.jrtt.go.jp/construction/technology/signal.html
https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/
https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/rd47100115.html
https://denken-ou.com/