## Slide 1
01
再粘着制御をメカトロニクスの閉ループで見る
一次：センサ・制御演算・アクチュエータ／シーケンス制御とフィードバック制御
センサ
制御演算
アクチュエータ
車輪・粘着
車輪状態
出力側の状態を戻して操作量を修正
フィードバック制御
測定した車輪状態に応じて
トルク指令などの操作量を修正する。
シーケンス制御
あらかじめ定めた順序・条件に従って
動作を進める。
アクチュエータ
制御信号を力・トルク・変位などの
機械作用へ変換する。
再粘着では「検出 → 判断 → 操作 → 状態変化 → 再検出」の循環を一般モデルとして扱う。
教材用一般モデル。新幹線実車のセンサ方式・しきい値・制御周期・トルク抑制率を示すものではない。

## Slide 2
02
車輪速度を測り、加速度を推定する
一次：ロータリエンコーダ／磁気・光電センサの原理と物理量
ロータリエンコーダ（一般原理）
回転
パルス列
A相
B相
一定時間のパルス数 → 回転速度
累積パルス数 → 回転角
A/B相の先行関係 → 回転方向
ω = 2πN/(PΔt)
P：有効カウント数
加速度推定
時刻の異なる速度から差分で求める。
a_w ≈ [v_w(t+Δt)−v_w(t)]/Δt
Δt は教材式の記号であり実車周期ではない。
センサは「何を電気量へ変換するか」で整理
磁気
磁界・磁束の変化
ホール素子／磁気抵抗素子
光電
光量・遮光状態
フォトダイオード／フォトトランジスタ
回転パルス
回転角・回転速度
ロータリエンコーダ
空転・滑走を観測する量
車輪周速度 v_w と基準速度 v_ref のずれ Δv=v_w−v_ref を見る。
力行時に v_w が過大側：空転／制動時に過小側：滑走。
A-D変換器方式の詳細には進まない。
教材用一般モデル。新幹線実車のセンサ方式・しきい値・制御周期・トルク抑制率を示すものではない。

## Slide 3
03
状態検出から再粘着まで：一般モデルの流れ
非線形性・飽和・応答速度を同時に意識する
① 状態検出
v_w、v_ref、
速度変化率を見る
② トルク抑制
粘着限界を超えた状態で
増トルクしない
③ 回復確認
車輪状態が基準側へ
戻ることを観測
④ トルク回復
回復確認後に
操作量を戻す
再検出して循環
非線形性
粘着力は状態に対して常に比例とは限らない。
線形モデルだけで全領域を表せない。
飽和
トルク指令やアクチュエータには上限・下限がある。
指令を増やしても出力が増えない領域がある。
応答速度
検出→演算→操作が遅いほど、状態変化への対応も遅れる。
ただし実車の周期・しきい値はここでは置かない。
重要：この4段階は教材用の一般モデルであり、特定新幹線の実車判定ロジックを表さない。
教材用一般モデル。新幹線実車のセンサ方式・しきい値・制御周期・トルク抑制率を示すものではない。

## Slide 4
04
二次試験へ：閉ループ伝達関数から時間応答まで
R07二次「機械・制御」型の解法順を再利用する
目標値 R(s)
比較
G(s)
Y(s)
−
単位負帰還：T(s)=G(s)/(1+G(s))
教材用標準例
閉ループ伝達関数が
G_y(s)=3/(s+3)
なら、インパルス応答は
g_y(t)=3e^(−3t)。
単位ステップ応答は y(t)=1−e^(−3t)。
（実車再粘着系の伝達関数ではない）
0
1
t
y(t)=1−e^(−3t)
解法順
① ブロック線図から閉ループ伝達関数
② 入力をラプラス領域で掛ける
③ 部分分数分解 → 逆ラプラス変換
④ 指定時刻を最後に代入
⑤ 初期値・定常値を検算
固定EXAM_ALIGNMENT：一次4問＋二次1問・14答案要素を、一次の語句選択と二次の途中式の両方でカバーする。
教材用一般モデル。新幹線実車のセンサ方式・しきい値・制御周期・トルク抑制率を示すものではない。