## Slide 1
モーターは「磁界中の電流に働く力」で回る
F = B I l sinθ
B：磁束密度 [T]
I：電流 [A] l：有効長 [m]
θ：電流と磁界の角度
θ=0° → F=0
θ=90° → F最大
フレミング左手則
人差し指：磁界 B
中指 ：電流 I
親指 ：力 F
平行導体間の力
同方向電流 → 引力 逆方向電流 → 反発力
F / l = μ I₁ I₂ / (2πr)
「一方の導体が作る磁界」に他方の電流を置くと再構成できる
電験三種 理論｜Topic 07 1/4

## Slide 2
コイルでは「合力0」でも回転できる
F ↑
電流ループ
対向辺に等大・逆向きの力
F ↓
↻
τ = N I A B sinφ
φ：コイル面の法線と B の角度
合力が0でもモーメントは残る
→ 偶力が回転トルクを生む
最大トルク：sinφ = 1
電験三種 理論｜Topic 07 2/4

## Slide 3
同じ磁気現象を「粒子」と「運動導体」から見る
ローレンツ力
F = |q| v B sinθ
正電荷：v × B の向き
負電荷：その逆向き
v ⟂ B なら力は常に速度に直角
→ 速さを変えず円運動
運動導体の誘導起電力
e = B l v sinθ
右手則：磁界 B・運動 v・起電力
v ∥ B → e = 0
v ⟂ B → e = B l v（最大）
電動機の回転導体にも誘導起電力が生じる
電験三種 理論｜Topic 07 3/4

## Slide 4
電動機では「力」と「誘導」が連続して起こる
磁界中の電流
→
電磁力 F
→
トルク・回転
→
運動する導体
→
誘導起電力
逆起電力
回転で生じた誘導起電力は
外部電圧に逆らう向き
固定EXAM_ALIGNMENT 5問
R6下 問4：平行導体間の力
R5下 問4：直線導体＋ループ
R4上 問4：運動導体の起電力
R2 問3：電流ループの偶力
H28 問12：ローレンツ力
このTopicでは扱わない
直流機の電圧方程式・界磁方式・速度制御
Topic 08以降・未確認0系実車値
電験三種 理論｜Topic 07 4/4