## Slide 1
Topic 28 L0系②：同期機のフェーザと推進力
電験二種「機械」：フェーザ → P・Q → 負荷角 → 電力角特性 → 推進力
フェーザ
E・Xₛ
負荷角 δ
P・Q
推進力 F
L0系との接続
一次資料で確認済みなのは、ガイドウェイ推進コイルへ三相交流を供給し、移動磁界と車上超電導磁石の吸引・反発で推進する原理まで。
実 Xₛ・E・δ・P・Q・F・η は公開一次資料で確認していないため、教材値を実車真値として扱わない。
このTopicの試験ゲート
固定過去問：5問
一次：R4 機械 問1 — 5要素
二次：R7 / R5 / H29 / H27 機械・制御 — 22要素
合計：27答案要素
SPEC必須8項目・指定3可視化を全件接続する。
Topic 21 H26二次 問1(4)の 48.1 / 48.0 N·m は過去問固有丸め差。一般式 P=Tω、ω=2πN/60 は変更しない。

## Slide 2
1. 指定可視化：発電機と電動機のフェーザ
Vを基準に、Iを力率角で置き、jXₛIを90°回してからEを作る
V
I
+jXₛI
E
発電機：E = V + jXₛI
V
I
−jXₛI
E
電動機：E = V − jXₛI
符号の起点
発電機：電流を機外へ正
電動機：電流を機内へ正
負荷角 δ
VとEの位相差。発電機では通常Eが進み、電動機では遅れる。
頻出ミス
発電機式を電動機へ流用しない。力率角とδを混同しない。

## Slide 3
2. 有効電力 P と無効電力 Q を分ける
円筒形・定常・平衡三相・電機子抵抗無視の基本モデル
基本式
発電機：E=V+jXₛI
I=(E−V)/(jXₛ)
S=3VI* = P+jQ
P = 3VE/Xₛ · sinδ
Q = 3[(VE/Xₛ)cosδ − V²/Xₛ]
p.u.：P=VE/Xₛ·sinδ
役割分離
有効電力 P
・主に機械入力 / 機械負荷とδ
・負荷角が増えると基本モデルではPが増える
無効電力 Q
・主に界磁 / Eと力率
・過励磁 / 不足励磁の判別へ接続
並行運転ではPとQを同じつまみで考えない。
数値処理の順序
1 Vを0°基準に置く
2 Iを力率角θで複素数化
3 ±jXₛIを加減算
4 |E| と arg(E)=δ を求める
5 P・Qを計算
6 力率 / 電圧変動率 / 安定余裕を検算
固定R7・R5・H29二次型に直結。
Qの正負は電流方向・電力流入規約で変わる。式だけを切り離して暗記しない。

## Slide 4
3. 指定可視化：電力角特性と負荷角―出力
教材仮定：V=1.0 p.u., E=1.6 p.u., Xₛ=0.8 p.u. → Pmax=2.0 p.u.
δ [°]
P [p.u.]
-90
-60
-30
0
30
60
90
-2
-1
0
1
2
Pmax=2.0
電力角特性
P = Pmax sinδ
Pmax = VE/Xₛ
δ=30° → P=1.00 p.u.
δ≈36.87° → P=1.20 p.u.
δ=60° → P≈1.73 p.u.
δ=90° → P=2.00 p.u.
安定限界の読み方
理想基本式では|δ|=90°付近が静的最大点。
E↑ / V↑ → Pmax↑
Xₛ↑ → Pmax↓
実機限界は過渡安定度・制御・電流・電圧・温度・保護でも制限される。90°をL0系実機許容角と解釈しない。

## Slide 5
4. 固定5問・27答案要素への接続
一次5要素＋二次22要素。教材外知識で補わず解ける状態を作る
過去問
Topic 28で再利用する論点
要素
R4 一次 機械 問1
並行運転：位相・界磁・無効横流・同期化電流
5
R7 二次 機械・制御 問1
電動機フェーザ、E=V−jXₛI、負荷角、同期調相機
6
R5 二次 機械・制御 問1
発電機フェーザ、P=(VE/Xₛ)sinδ、安定限界
6
H29 二次 機械・制御 問1
電圧変動率、力率、Xₛ、E、δ、出力
6
H27 二次 機械・制御 問1
sinδ型出力、回路条件変更、端子電圧
4
答案要素
一次 5 / 5 二次 22 / 22 合計 27 / 27
SPEC必須8項目
フェーザ / E / Xₛ / δ / P-δ / P / Q / 推進力
指定3可視化
フェーザ図 / 電力角特性 / 負荷角―出力

## Slide 6
5. 回転同期機の電力をリニア推進力へ接続する
電気有効電力を無条件に推進力へ等置しない
接続式
機械出力
P_mech = Fv
したがって
F = P_mech / v
効率ηが与えられる教材モデルなら
P_mech = ηP_e
F = ηP_e / v
損失無視と明示されたときだけη=1と置く。
教材用数値例
P_e = 24.3 MW
η = 0.86
v = 139 m/s
P_mech = 0.86×24.3
≈ 20.90 MW
F = 20.90×10⁶ / 139
≈ 1.50×10⁵ N
= 150 kN
実車境界
L0系の公開一次資料で確認済みなのは「三相交流→移動磁界→超電導磁石との吸引・反発による推進」まで。
本例のP_e・η・v・Fは教材仮定値。実車の推進効率・推力・負荷角を示すものではない。
Topic 29の浮上・案内系は先取りしない。
最終ゲート：固定5問・27答案要素を教材だけで clean blind 独立再解答し、公式解答と照合して初めて completed。