## Slide 1
P・I・Dは「偏差のどこを見るか」が違う
定数項・1/s項・s項を見分けると補償器を判別できる
電験二種 機械・制御 / Topic 19
1
P：現在の偏差
uP=Kp e
C_P=Kp
比例
I：偏差の累積
uI=Ki ∫e dt
C_I=Ki/s
定常偏差へ効く
D：偏差の変化
uD=Kd de/dt
C_D=Kd s
過渡へ効く
補償器の判別
P
Kp
比例
PI
Kp+Ki/s
比例＋積分
PD
Kp+Kd s
比例＋微分
PID
Kp+Ki/s+Kd s
比例＋積分＋微分
時間定数表示
C(s)=Kp(1+1/(Ti s)+Td s)
Ki=Kp/Ti Kd=Kp·Td
Ti=Kp/Ki Td=Kd/Kp
Kp：比例ゲイン / Ti：積分時間 / Td：微分時間

## Slide 2
定常偏差は E(s) を作って最終値の定理で判定する
出力Y(s)ではなく偏差E(s)の最終値を求める
電験二種 機械・制御 / Topic 19
2
単位負帰還の基本式
E(s)=R(s)/{1+C(s)G(s)}
e(∞)=lim[s→0] sE(s)
単位ステップ：R(s)=1/s
単位ランプ：R(s)=1/s²
最終値の定理は応答が収束する条件で使う。 一般の安定判別はTopic 20へ送る。
教材用プラント G(s)=1/(2s+1)
P制御
C(s)=Kp
ステップ：e(∞)=1/(1+Kp)
閉ループ時定数：Tcl=2/(1+Kp)
PI制御
C(s)=Kp+Ki/s
ステップ：e(∞)=0（収束する教材モデル）
ランプ：e(∞)=1/Ki
積分項があれば全入力で偏差0、とは限らない。
接続：R07二次（PI判別・E(s)・ステップ/ランプ偏差） / R02二次（P制御・定常偏差）

## Slide 3
Kp・Ki・Kdは「1つずつ」変えて速度応答を比較する
教材用仮定モデル：G(s)=1/(2s+1)、単位負帰還・単位ステップ。実車PID値ではない
電験二種 機械・制御 / Topic 19
3
Kpだけを変更
Kp=1
Kp=2
Kp=4
0
15 s
1.0
Kiだけを変更
Ki=.5
Ki=1
Ki=2
0
15 s
1.0
Kdだけを変更
Kd=0
Kd=.5
Kd=1
0
15 s
1.0
閉ループ分母
(T+Kd)s²+(1+Kp)s+Ki
ωn=√{Ki/(T+Kd)} ζ=(1+Kp)/{2√[Ki(T+Kd)]}
読む指標：最終値 / 定常偏差 / 10–90%立上り / 最大オーバーシュート / 2%整定時間
係数変更の方向を暗記で一般化せず、同一条件の実際の応答を比較する。

## Slide 4
本試験では「式を読む → E(s) → 最終値 → 応答」の順で処理する
固定一次1問＋二次4問、計5問・12答案要素をこの章だけで接続する
電験二種 機械・制御 / Topic 19
4
解法フロー
① 定数項・1/s項・s項へ分ける
② P / PI / PD / PIDを判別する
③ Kp, Ki, Kd ↔ Ti, Tdを変換する
④ E(s)=R(s)/{1+C(s)G(s)}
⑤ ステップ1/s・ランプ1/s²を区別
⑥ 定常偏差は lim[s→0] sE(s)
⑦ 時間応答なら閉ループ分母を整理
⑧ 二次形ならTopic 18のωn・ζへ接続
安定判別・ボード線図はTopic 20。再粘着はTopic 21。
固定過去問ゲート
H25 一次 機械 問6(2)
1
PID標準形・積分時間
R07 二次 機械・制御 問4(1)–(3)
3
PI判別・E(s)・定常偏差
H30 二次 機械・制御 問4(1)
2
比例ゲイン・積分時間
H23 二次 機械・制御 問4(4)
4
PID名称・Kp/Ti/Td
R02 二次 機械・制御 問4(1),(2)
2
P制御・定常偏差・二次形
合計5問・12答案要素 → 12 / 12 COVERED
固定過去問の個別正答・最終数値は保存しない。