## Slide 1
極数・周波数・同期速度
Ns = 120f / P
60 Hz: 4極 = 1800 min^-1 / 6極 = 1200 min^-1
同じ1800 min^-1: 4極 = 60 Hz / 6極 = 90 Hz
極数が増えると同一周波数で同期速度は下がる。

## Slide 2
滑りと周波数変更
s = (Ns - N) / Ns f2 = sf N = (1-s)Ns
6極・60 Hz・1170 min^-1 → Ns=1200, s=0.025, f2=1.50 Hz
f2一定で45 Hz → s=0.0333, Ns=900, N=870 min^-1
T∝s は問題文で条件が与えられた場合だけ使う。

## Slide 3
回転速度・出力・トルク
ω = 2πN / 60 Pout = Tω T = Pout / ω
60 Hz・s=0.020・6極 → N=1176 min^-1
30.0 kW → T≈243.6 N·m
同一トルク、50 Hz・s=0.050 → N=950 min^-1, Pout≈24.2 kW

## Slide 4
N700S：6極主電動機＋SiC主変換装置
一次資料で確認: 新幹線初の6極駆動モーター、4極→6極、小型軽量化、N700A比で1台車あたり約140 kg軽量化、SiC素子使用主変換装置。
一般式: 同じ周波数なら6極は4極より同期速度が低く、同じ同期速度なら6極は高い周波数が必要。
注意: 「6極なら小さくなる」と一般化しない。未確認の実回転速度・寸法は使わない。